Obsah:

B.1 Popis území stavby	5

a) charakteristika stavebního pozemku,	5

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerosů a podzemních vod,	6

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	6

e) ochrana území dle jiných právních předpisů,	6

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	7

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),	7

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),	7

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	8

l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.	8

m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	8

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.	8

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	8

B.2 Celkový popis stavby	8

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	8

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,	8

b) účel užívání stavby,	8

c) trvalá nebo dočasná stavba,	8

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,	9

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	9

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,	9

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	10

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),	10

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	10

j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,	11

k) orientační náklady stavby.	11

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	11

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	11

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,	12

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	12

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	14

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	15

B.2.6 Základní charakteristika objektů	16

1. Pozemní komunikace	16

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,	16

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,	16

2. Mostní objekty a zdi	17

a) výčet objektů a zdí,	17

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,	17

3. Odvodnění pozemní komunikace	17

4. Tunely, podzemní stavby a galerie	19

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),	19

b) technické vybavení tunelu,	19

c) navržená technologie výstavby,	19

d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,	19

6. Vybavení pozemní komunikace	19

a) záchytná bezpečnostní zařízení,	19

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,	19

c) veřejné osvětlení,	19

d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,	20

e) clony a sítě proti oslnění,	20

7. Objekty ostatních skupin objektů	20

a) výčet objektů,	20

b) základní charakteristiky,	20

c) související zařízení a vybavení,	20

d) technické řešení,	20

e) postup technologie výstavby,	20

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	20

a) technické řešení,	20

b) výčet technických a technologických zařízení.	20

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	20

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,	20

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,	21

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,	21

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,	21

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,	21

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,	21

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),	21

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),	21

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,	21

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.	21

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	21

a) kritéria tepelně technického hodnocení,	21

b) energetická náročnost stavby,	21

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.	21

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.	22

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	22

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	22

b) ochrana před bludnými proudy,	22

c) ochrana před technickou seizmicitou,	22

d) ochrana před hlukem,	22

e) protipovodňová opatření.	22

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	22

a) napojovací místa technické infrastruktury,	22

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	22

B.4 Dopravní řešení	22

a) popis dopravního řešení,	22

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	23

c) doprava v klidu,	23

d) pěší a cyklistické stezky.	23

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	23

a) terénní úpravy,	23

b) použité vegetační prvky,	23

c) biotechnická opatření.	23

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	23

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	23

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	23

Neřeší se. Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.	23

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,	23

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	24

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	24

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	24

B.7 Ochrana obyvatelstva	24

B.8 Zásady organizace výstavby	24

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	24

b) odvodnění staveniště,	24

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	24

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	24

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	24

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),	24

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	24

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	25

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	26

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	26

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,	26

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	27

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,	27

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),	27

o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,	27

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	27

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika stavebního pozemku,

Území v místě stavby je mírně zvlněné dle ČSN 73 6101 tj do 5%.

### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

PD je v souladu s územně plánovací dokumentací včetně jejího využití obou Obcí.

### c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Nenachází se.

### d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zahájením projekčních prací nebyly projektantem zhotoveny vrtané či kopané sondy. Projektant vychází z informací předaných od investora.

### e) ochrana území dle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma inženýrských sítí:

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- splašková i dešťová kanalizace – Obec

- podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

- nadzemní rozvod VN – ČEZ

- podzemní rozvod plynu STL – RWE a.s.

- podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

- vodovod – VAK Nymburk

- veřejné osvětlení - Obec

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

### f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Dešťové vody z pozemních komunikací budou svedeny výsledným sklonem 0,3% a více do nově navržených uličních vpustí, jenž budou napojeny pomocí PVC SN8 DN150 do stávající dešťové kanalizace DN300/400. Poloha a rozmístění nových uličních vpustí odpovídá navrženému podélnému sklonu nižšího, nežli 0,5%. Odvedení vod k UV bude zajištěno pomocí dvojlinky ze žulové kostky 8/10 s proměnným příčným sklonem o 0 – 8% (příčný sklon dvojlinky) tj. zajištění podélného sklonu do 0,3-0,5% k UV tj. výškové změně na 5m o 1,5cm.

Stávající dešťová kanalizace, jenž je v kolizi s nově navrženým obrubníkem bude stranově přeložena do osy jízdního pruhu a to v dl. cca 75m. Nově bude kanalizace řešena z PVC SN16 DN300, na níž budou zřízeny revizní betonové šachty včetně šachty, kterou se bude kanalizace napojovat na stávající netknutou část.

V míst napojeních MK na silnici III/3319 jsou navrženy betonové mikroštěrbinové žlaby se střechovitým dnem (pro zajištění odtoku), jenž budou napojeny na dešťovou kanalizaci.

Uliční vpusti budou tzv. chodníkové typu např. OPAVA a to z důvodu dodržení odstupu od stávajících IS.

Stávající UV v místě stavby budou odstraněny včetně připojovacího potrubí.

Stávající silniční propustek v km 0,33915 bude stavebně upraven ve shodné dimenzi DN1200. Nové trouby budou osazeny ve shodné trase jako stávající zatrubnění. Nově budou zřízena oboustranná železobetonová čela s předsazenými římsami. Rub čel bude opatřen ochranným izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti. Vrch římsy bude zhotoven s příčným sklonem 4% do vozovky.

Před čely bude stávající svah koryta toku opevněn pomocí lomového kamene v C20/25XF3 + M25 XF3, jenž bude opřen do prostého betonového prahu C20/25 XF3 300x800mm. Sklon opevnění toku bude shodný se sklonem svahu koryta.

K odvodnění zemní pláně je navržen pravostranný i levostranný trativod z PVC DN100 uložený v trativodní rýze o šíři 40cm a hloubce 40cm. Trativod bude napojen vždy nejbližší uliční vpustí a to min. 50cm nad vyústěním z UV do kanalizace. Trativodní rýha bude vysypána hrubým štěrkopískem fr. 8/32mm uloženým do filtrační geotextílie.

U vjezdové brány do Kostomlat jsou navrženy oboustranné betonové žlaby, jenž budou svedeny k místním vodotečím či k novým horským vpustem. V trase žlabů jsou navrženy zatravňovací tvárnice se vsakovací rýhou, přes které bude část vod zavsakována do spodních vrstev – s možností přetečení a svedení do vodotečí.

U  jednotlivých vjezdů budou nově osazeny příčné liniové žlaby s gumovými rošty pro zatížení B125 – k zabránění odtoku vod na jednotlivé pozemky. Tyto žlaby budou napojeny na nové uliční vpusti.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k odfrézování stávajících živičných souvrstvích silnice III. třídy, ale i místních komunikací a to i s odstraněním konstrukčního souvrství.

Stávající betonové či kamenné obrubníky lemující hranu komunikace budou odstraněny včetně jejich betonového lože.

Živičné vrstvy budou zaříznuty.

Stávající rostlý terén bude odtěžen na úroveň zemní pláně či parapláně.

V rozsahu stavby bude sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečnosti).

Stávající vzrostlé dřeviny budou v nutné míře odstraněny, jejichž obvod kmene je přes  80cm – 3x bříza, 1x tis, 1x borovice a další včetně keřovitých ploch do 40m2 – vše bude povoleno ke kácení OÚ Kostomlaty nad Labem. Zbývající dřeviny nepodléhají povolení k odstranění.

### i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Dojde pouze k záborům pozemků pod ochranou ZPF – 196/4, 196/3.

### j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na silnice bude zachováno. Stávající dopravní připojení jednotlivých RD bude řešeno délkou připojení 6m – s ohledem na nové ohraničení jízdního pásu a zajištění odbočení.

Stávající dopravní napojení MK na silnici III. třídy bude upraveno s ohledem na vlečné křivky návrhových vozidel – na svoz odpadu, IZS.

Napojení na silnici II. třídy bude upraveno s ohledem na nový tvar křižovatky a nároží křižovatky.

Nově řešené VO bude napojeno na stávající rozvody NN v místě stavby – na stávající sloup VO.

### k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Obec Kostomlaty nad Labem investičně připravila či připravuje: stavební úpravy MŠ a parku. Tyto investiční akce byly koordinačně zapracovány do této PD a jsou vyznačeny ve výkresové části PD.

### l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Kostomlaty nad Labem:

viz samostatná příloha C.3b

### m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stranové přeložky CETIN, dešťové kanalizace zachovávající ochranné pásmo na shodných pozemcích, na které se přeložky budou realizovat. Nově tedy nedochází k rozšíření pozemků, na které bude ochranné pásmo zasahovat.

### n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Nejsou.

### o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Předmětná stavba bude napojena na stávající chodníky v místě stavby a to na obou koncích. Nově řešené veřejné osvětlení bude napojeno na stávající NN rozvody.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

## a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o stavební úpravy silnice III/3319 – rozšíření jízdního pásu komunikace o šířích 5,5m a 6,0m. Součástí návrhu jsou i stavební úpravy stávajících křižovatek se silnicí II. třídy či místních komunikací.

Součástí návrhu jsou stavební úpravy stávajících sjezdů k jednotlivým RD či pozemkům.

U vjezdu do obce je navržena nová vjezdová brána pro zpomalení vozidel na vjezdu.

Stávající chodníky budou nově řešeny s ohledem na stavební úpravy křižovatky či doplnění pro pohyb pěších.

Stávající veřejné osvětlení bude řešeno dle výpočtů TKP 15 včetně dosvětlení přechodu pro chodce či míst pro přecházení.

## b) účel užívání stavby,

Jde o veřejně přístupné pojížděné či nepojížděné plochy sloužící jako sběrná komunikace pro tranzit vozidel mezi sídelními celky či pro pohyb pěších.

## c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu s předpokládanou životností min. 20let (doba po kterou se nepředpokládají závažnější zásahy do konstrukcí).

## d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,

Nejsou.

## e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení budou zapracována do projektové dokumentace před podáním žádosti o povolení stavby a budou obsažena v jak v textové části, tak i ve výkresové části.

## f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 … intravilán Kostomlat n. L. … 2 * 3m = 6m

- vjezdová brána do obce dl. 113m 
			– vychýlení 3,45m (nájezd) a 1,0m (výjezd) s vn=50km/h

- silniční svodidla JSNH4/H2 s dlouhými i krátkými náběhy (u st. 950)

Chodníky:	- základní šíře chodníku 1,50m – 1,95m

- 6x místa určená pro přecházení v šíři 3,0m a délkách do 7,5m

- 2x přechod pro chodce v šíři 4,0m a délkách do 7,0m

- 2x ochranný středový ostrůvek o šíři 2,5m (přechod) a 1,5m (přecházení)

- 2x nástupiště u BUS v šíři 2,0m – 1x zapuštěná zastávka na 3,8m

Sjezdy:		- rozšíření připojení na 6,0m (intravilán)

Veřejné osvětlení:	- stožár v=6m + 32LED´s 500mA

- stožár v=7m + 32LED´s 500mA

- stožár v=8m + 32LED´s 500mA

- stožár v=10m + 32LED´s 500mA

- stožár v=7m + 64LED´s 500mA

- CYKY kabel 668m + chránička

- 1x příčný přechod dl. 45m přes III/3319

- 2x příčný přechod dl. 6,5m přes III/3319

- 1x příčný přechod dl. 9,0m přes III/3319

- 1x příčný přechod dl. 7,0m přes III/3319

Odvodnění:	- 25x uliční vpusť + chodníková mříž typu OPAVA

- 1x uliční vpusť + chodníková mříž klasická

- připojovací potrubí PVC DN150

- 2x horská betonová prefabrikovaná vpusť

- 1x liniový žlab dl. 18m pro B125

- 3x revizní betonová šachta

- 8,5m propustku DN1200

- 26x betonový mikroštěrbinový žlab

- stranová přeložka dešťové kanalizace PVC DN300 dl. 75m

- obnovení silničních nezpevněných příkopů ve sklonu svahu 1:2 (2,5)

- zatrubnění silničního příkopu z DN400

Kabel:		- stranová přeložka kabelu CETIN v dl. cca 270m

- kabelová chránička dl. cca 270m

Plynovod:	- uložení STL do trubkové ocelové chráničky dn160 dl. 50m a 63m

## g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m

- u technologických bjektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

## h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Veškeré energie si stavebník zajistí s ohledem na probíhající práce. Projektant připouští možnost napojení na stávající sítě. V tomto případě stavebník zajistí napojení s příslušným správcem či vlastníkem.

## i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané termíny výstavby:		zahájení	5/2021

dokončení:	12/2021

Etapizace výstavby:				předpokládá se (bude upřesněno)

## j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,

Nejsou.

## k) orientační náklady stavby.

70.000.000,- Kč bez DPH

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 … intravilán Kostomlat n. L. … 2 * 3m = 6m

- vjezdová brána do obce dl. 113m 
			– vychýlení 3,45m (nájezd) a 1,0m (výjezd) s vn=50km/h

- silniční svodidla JSNH4/H2 s dlouhými i krátkými náběhy (u st. 950)

Chodníky:	- základní šíře chodníku 1,50m – 1,95m

- 6x místa určená pro přecházení v šíři 3,0m a délkách do 7,5m

- 2x přechod pro chodce v šíři 4,0m a délkách do 7,0m

- 2x ochranný středový ostrůvek o šíři 2,5m (přechod) a 1,5m (přecházení)

- 2x nástupiště u BUS v šíři 2,0m – 1x zapuštěná zastávka na 3,8m

Sjezdy:		- rozšíření připojení na 6,0m (intravilán)

Veřejné osvětlení:	- stožár v=6m + 32LED´s 500mA

- stožár v=7m + 32LED´s 500mA

- stožár v=8m + 32LED´s 500mA

- stožár v=10m + 32LED´s 500mA

- stožár v=7m + 64LED´s 500mA

- CYKY kabel 668m + chránička

- 1x příčný přechod dl. 45m přes III/3319

- 2x příčný přechod dl. 6,5m přes III/3319

- 1x příčný přechod dl. 9,0m přes III/3319

- 1x příčný přechod dl. 7,0m přes III/3319

Odvodnění:	- 25x uliční vpusť + chodníková mříž typu OPAVA

- 1x uliční vpusť + chodníková mříž klasická

- připojovací potrubí PVC DN150

- 2x horská betonová prefabrikovaná vpusť

- 1x liniový žlab dl. 18m pro B125

- 3x revizní betonová šachta

- 8,5m propustku DN1200

- 26x betonový mikroštěrbinový žlab

- stranová přeložka dešťové kanalizace PVC DN300 dl. 75m

- obnovení silničních nezpevněných příkopů ve sklonu svahu 1:2 (2,5)

- zatrubnění silničního příkopu z DN400

Kabel:		- stranová přeložka kabelu CETIN v dl. cca 270m

- kabelová chránička dl. cca 270m

Plynovod:	- uložení STL do trubkové ocelové chráničky dn160 dl. 50m a 63m

Bezpečnostní odstup od komunikací je uvažován 0,50m zasahující do chodníku, sjezdů, zeleného pásu. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Jízdní pás v intravilánu Kostomlat je lemován kamenným obrubníkem OP4 o základní podsádce +12 až +14cm, +5cm ve vjezdech, +2cm v místech přechodů, nástupů či míst pro přecházení. Ochranné dopravní ostrůvky jsou lemovány OP4 s podsádkou +15cm.

Chodníky budou lemovány přirozenou vodící linií tj. zahradním obrubníkem +8cm nad chodníkem.

### b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

- kamenný silniční obrubník OP4 1000/200/250 v bet. loži C20/25 n XF3 s opěrou tl. min. 15cm, přírodní

- betonový záhonový obrubník 1000/50/200 v bet. loži C16/20 n XF1 s opěrou tl. min. 10cm, přírodní

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži C20/25 n XF3 s opěrou tl. 15cm, přírodní

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži C20/25 n XF3 tl. 15cm s opěrou, přírodní

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži C20/25 n XF3 tl. 15cm s opěrou, přírodní

- vodící dvojlinka z drobné kamenné kostky 8/10 v bet. loži C20/25 n XF3 tl. 15cm s opěrou, přírodní

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

- krajnice ze živičného R-mat tl. 15cm a sklonu 8%

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o veřejně přístupné parkoviště s celodenním režimem a o organizaci parkování dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu) § 25.

Silnice III/3319, D1, N - IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+ 50/70	60mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	50mm		ČSN EN 13108-5

inf. postřik		PI I 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

mech. zpev. kam.	MZK 0/32 Gc	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,A 0/63		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 400mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Místní komunikace, D1, N-V, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,7kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	50mm		ČSN EN 13108-5

inf. postřik		PI I 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

štěrkodrť 	ŠD,A 0/32	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/63		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 300mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Zpomalovací prahy, D2, N-V, PIII

drobná kostka 	DL  8/10		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 	ŠD,A 0/32	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/63		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 300mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Zpomalovací prahy, D2, N-V, PIII

betonová dlažba 	DL 200x200		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 	ŠD,A 0/32	150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/63		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 300mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Chodníkové těleso,  D2, CH, PIII

betonová dlažba 	DL 200x200		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2,VI, PIII

betonová dlažba 	DL 200x200		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezd ve vjezdové bráně, D2,VI, PIII

drobná kostka 	DL  8/10		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

Hospodářský sjezd, D2,VI, PIII

recyklát		R-mat			100mm	TP 208

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Výplň ostrůvků, nájezdové plochy prahu, plná konstrukce, D2,VI, PIII

kamenná mozaika 	DL 4/6			40mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		500mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACL 16+ 50/70	60mm		ČSN EN 13108-5

inf. postřik		PI I 0,8kg/m2				ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200 - 400mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 20 - 40cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 3,0%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

V chodníku přes silnice jsou navrženy přechody pro chodce a místa určená pro přecházení.

Ve větší části chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového záhonového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem.

V chodníku mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení přes silnici III. třídy a místní komunikace. V místech určených pro přecházení nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku 1,5m či poloměru nároží není možné umístit k přirozené vodící linii signální pás v šíři 80cm a v délce 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb..

U vjezdu do obytné zóny MK ul. Pod Beránkou je navržen dlouhý zpomalovací práh se signálním příčným pásem o šíři 80cm v šíři MK. Směrem k III/3319 je navržen varovný pás o šíři 40cm. Vše ze slepecké dlažby barvy červená.

Nově jsou navrženy dva přechody pro chodce přes III/3319 a MK. Přechody jsou navrženy v šíři 4,0m a délce přecházení do 7,0m – s ohledem na poloměr návrhového vozidla v nároží křižovatky. V silnici III/3319 je přechod rozdělen středovým ochranným ostrůvkem o vnitřní šíři 2,5m lemovaným kamenným obrubníkem OP4 osazeným na +15cm. U přechodů pro chodce je varovný pás doplněný o signální pásy vycházející z přirozené vodící linie. Přechody pro chodce budou nově nasvětleny přechodovými svítidly s plochým sklem a bílým světlem dle TKP 15.

Nově jsou navržena místa určená pro přecházení v šíři 3,0m a délce přecházení do 7,5m - s ohledem na poloměr návrhového vozidla v nároží křižovatky. V silnici III/3319 je jedno místo pro přecházení rozděleno středovým ochranným ostrůvkem o vnitřní šíři 1,5m lemovaným kamenným obrubníkem OP4 osazeným na +15cm dle obr. 40 ČSN 73 6110/Z1.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m a u spojených sjezdů nepřesahuje délku 12,0m.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Chodník je navržen v minimální šíři 1,5m až 2,00m.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ, sloupy VO budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### 1. Pozemní komunikace

### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

- veřejně přístupné chodníkové plochy

- veřejně přístupné pojížděné plochy sloužící jako sběrná komunikace III. třídy.

### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,

#### b.1	kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

- Kostomlaty nad Labem	…	MS2 (místní komunikace sběrná) 	… 	7,0

2 * 3,0m jízdního pruhu (m)		…	6,0

návrhová rychlost (km/h)		…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

b.2  parametry a zdůvodnění trasy

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 … intravilán Kostomlat n. L. … 2 * 3m = 6m

- vjezdová brána do obce dl. 113m 
			– vychýlení 3,45m (nájezd) a 1,0m (výjezd) s vn=50km/h

- silniční svodidla JSNH4/H2 s dlouhými i krátkými náběhy (u st. 950)

Chodníky:	- základní šíře chodníku 1,50m – 1,95m

- 4x místa určená pro přecházení v šíři 3,0m a délkách do 7,5m

- 2x přechod pro chodce v šíři 4,0m a délkách do 7,0m

- 2x ochranný středový ostrůvek o šíři 2,5m (přechod) a 1,5m (přecházení)

Sjezdy:		- rozšíření připojení na 6,0m (intravilán)

Nově navržená trasa plně respektuje stávající trasu silnice III/3319 v celém úseku stavby.

b.3	návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Nezpevněné plochy budou zřízeny ve sklonu 1:2 a následně ohumusovány vytěženou ornicí včetně úpravy stávajícího příkopu ve shodném sklonu 1:2 (2,5) s hloubkou příkopu cca -20cm pod úrovní pláně.

b.4	vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

- technická specifikace zadavatele stavby

- výstupy z výrobních výborů

- diagnostický průzkum vozovky

- vyjádření DOSS

### 2. Mostní objekty a zdi

### a) výčet objektů a zdí,

Silniční propustek v km 0,33915 přes tok Hluboký příkop z betonové trouby DN1200.

### b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,

#### b.1	základní technické řešení, vybavení

- stavební úprava propustku DN1200 v dl. 8,5m

- šířka čela propustku 600mm

- výška čela 2,35m

- předsazená římsa o šíři 800mm, výšky 300mm se sklonem 4% + okapničkou

- zábradelní svodidlo ZSH2 s výškou zábradlí 1,10m a délkou 7m a 9m

b.2  druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

- železobetonová čela z betonu C30/37 XC4 XF4

- betonářská ocel: B500B – 10505 ( R ), jmenovité krytí 50mm … dle ČSN EN 1992-1

b.3	postup a technologie výstavby

Dle zvoleného technologického postupu – bednění, osazení výztuže, betonáž

### 3. Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové vody z pozemních komunikací budou svedeny výsledným sklon 0,3% a více do nově navržených uličních vpustí, jenž budou napojeny pomocí PVC SN8 DN150 do stávající dešťové kanalizace DN300/400. Poloha a rozmístění nových uličních vpustí odpovídá navrženému podélnému sklonu nižšího, nežli 0,5%. Odvedení vod k UV bude zajištěno pomocí dvojlinky ze žulové kostky 8/10 s proměnným příčným sklonem o 0 – 8% (příčný sklon dvojlinky) tj. zajištění podélného sklonu do 0,3-0,5% k UV tj. výškové změně na 5m o 1,5cm.

Stávající dešťová kanalizace, jenž je v kolizi s nově navrženým obrubníkem bude stranově přeložena do osy jízdního pruhu a to v dl. cca 75m. Nově bude kanalizace řešena z PVC SN16 DN300, na níž budou zřízeny revizní betonové šachty včetně šachty, kterou se bude kanalizace napojovat na stávající netknutou část.

V místech napojení MK na silnici III/3319 jsou navrženy betonové mikroštěrbinové žlaby se střechovitým dnem (pro zajištění odtoku), jenž budou napojeny na dešťovou kanalizaci.

Uliční vpusti budou tzv. chodníkové typu např. OPAVA a to z důvodu dodržení odstupu od stávajících IS.

Stávající UV v místě stavby budou odstraněny včetně připojovacího potrubí.

Stávající silniční propustek v km 0,33915 bude stavebně upraven ve shodné dimenzi DN1200. Nové trouby budou osazeny ve shodné trase jako stávající zatrubní. Nově budou zřízena oboustranná železobetonová čela s předsazenými římsami. Rub čel bude opatřen ochranným izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti. Vrch římsy bude zhotoven s příčným sklonem 4% do vozovky.

Před čely bude stávající svah koryta toku opevněn pomocí lomového kamene v C20/25XF3 + M25 XF3, jenž bude opřen do prostého betonového prahu C20/25 XF3 300x800mm. Sklon opevnění toku bude shodný se sklonem svahu koryta.

K odvodnění zemní pláně je navržen pravostranný a levostranný trativod z PVC DN100 uložený v trativodní rýze o šíři 40cm a hloubce 40cm. Trativod bude napojen vždy nejbližší uliční vpusti a to min. 50cm nad vyústěním z UV do kanalizace. Trativodní rýha bude vysypána hrubým štěrkopískem fr. 8/32mm uloženým do filtrační geotextílie.

U vjezdové brány do Kostomlat jsou navrženy oboustranné betonové žlaby, jenž budou svedeny k místním vodotečím či k novým horským vpustem. V trase žlabů jsou navrženy zatravňovací tvárnice se vsakovací rýhou, přes které bude část vod zavsakována do spodních vrstev – s možností přetečení a svedení do vodotečí.

U  jednotlivých vjezdů budou nově osazeny příčné liniové žlaby s gumovými rošty pro zatížení B125 – k zabránění odtoku vod na jednotlivé pozemky. Tyto žlaby budou napojeny na nové uliční vpusti.

### 4. Tunely, podzemní stavby a galerie

### a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Nejsou.

### b) technické vybavení tunelu,

Neřeší se.

### c) navržená technologie výstavby,

Neřeší se.

### d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,

Neřeší se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
– navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Neřeší se.

### 6. Vybavení pozemní komunikace

### a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Před křížením stoky jsou podél jízdního pásu navržena oboustranná bezpečnostní záchytná zařízení v podobě svodidel typu JSNH4/H2 s účinnou délkou dle místních podmínek (s ohledem na sjezdy, napojení MK atd) alespoň 28m (intravilán) a 60m (extravilán) + 2 * 12m dlouhé náběhy. U st. 950 je délka omezena s ohledem na sjezd k RD. Zde je uvažován krátký náběh namísto dlouhého, který bude zahnut k oplocení pozemku.

Na propustku přes Hluboký příkop bude na římse zřízeno ochranné zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní a to pomocí tzv. zábradelního svodidla typu ZSH2.

### b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, doplněno či posunuto mimo bezpečnostní odstup.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce. SDZ bude zhotoveno v základním provedení, vyjma značení C4a u přechodu pro chodce, které bude provedeno ve zmenšeném provedení.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

### c) veřejné osvětlení,

Veřejné osvětlení:	- stožár v=6m + 32LED´s 500mA

- stožár v=7m + 32LED´s 500mA

- stožár v=8m + 32LED´s 500mA

- stožár v=10m + 32LED´s 500mA

- stožár v=7m + 64LED´s 500mA

- CYKY kabel 668m + chránička

- 1x příčný přechod dl. 45m přes III/3319

- 2x příčný přechod dl. 6,5m přes III/3319

- 1x příčný přechod dl. 9,0m přes III/3319

- 1x příčný přechod dl. 7,0m přes III/3319

Podél stavby je navrženo nové veřejné osvětlení ze sloupů výšky 8,0m s výložníky 1m dlouhými. Stožáry budou osazeny uličními svítidly LED s 32 a 64 LED´s o 500mA, jenž budou mezi s sebou cca 35m.

Mezi sloupy je navrženo nové CYKY vedení, jenž bude uloženo do kabelové chráničky v nové kabelové rýze. Nové CYKY vedení bude napojeno na stávající nerušené sloupy VO.

Místo určené pro přecházení bude nově nasvětleno pomocí přechodových svítidel se žlutým světlem s 32 LED´s panely 350mA osazenými na sloupy výšky 6m s 1m výložníkem.

Přechod pro chodce bude nově nasvětlen pomocí přechodových svítidel s bílým světlem s 64 LED´s panely 500mA osazenými na sloupy výšky 6m s 1m výložníkem

### d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Neřeší se.

### e) clony a sítě proti oslnění,

Neřeší se.

### 7. Objekty ostatních skupin objektů

### a) výčet objektů,

řada 	100 ... OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

101 Silnice III/3319

102 Středový ostrůvek v místě přecházení

103 Vjezdová brána na III/3319

104 Chodníky, sjezdy, MK v šíři 50cm

105 Silnice III/3319 v šíři 50cm (podél chodníků)

106 Místní komunikace

řada 	200 ... MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

201 Propustek v km 0,329 34

řada 	300 ... VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

301 Uliční vpusti

302 Dešťová kanalizace

řada 	400 ... ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

401 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce

402 Veřejné osvětlení

403 Přeložka CETIN

řada 	500 ... OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

501 Ochrana plynovodu

### b) základní charakteristiky,

Neřeší se.

### c) související zařízení a vybavení,

Neřeší se.

### d) technické řešení,

Neřeší se.

### e) postup technologie výstavby,

Neřeší se.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### a) technické řešení,

Nejsou.

### b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

### a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

### b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

### c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

### d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

### e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

### f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány, výškově upraveny do nové nivelety. Stavba není v kolizi s nadzemními hydranty.

### g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

Silnice III/3319 je navržena jako dvoupruhová průjezdná o min. šíři pruhu 2,75m s průjezdným profilem 4,5m. Konstrukční souvrství umožní pojezdu TNV včetně IZS. Povrch silnice je z asfaltobetonu, pochozí plochy z betonové dlažby.

Okolí stavby je zastavěno zástavbou RD do 2 NP – není nutné uvažovat nástupní plochy pro hasiče.

### h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

Neřeší se.

### i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Neřeší se.

### j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Neřeší se.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

### a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na tepelné hodnocení.

### b) energetická náročnost stavby,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

### c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

# B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

### b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

### c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

### d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

### e) protipovodňová opatření.

Neřeší se.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Nově řešené VO bude napojeno v místě stavby na stávající rozvody NN – u sloupů, jež nejsou stavbou dotčeny a nacházejí se v blízkosti stavby.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se, nemění se.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení,

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy komunikace rozdělené do kategorií:

- Kostomlaty nad Labem	…	MS2 (místní komunikace sběrná) 	… 	7,0

2 * 3,0m jízdního pruhu (m)		…	6,0

návrhová rychlost (km/h)		…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající dopravní napojení silnice III/3319 na II/331 bude nově řešeno pomocí stykové křižovatky s úhlem napojení 89,57° dle ČSN 73 6102 ed.2 – stávající paprsky křižovatky budou odstraněny, anebo nově napojeny na silnici III/3319.

Jednotlivé sjezdy budou napojeny na III/3319 pod úhlem 90° s dodržením Dz=35m.

Stávající napojení MK v Kostomlatech n. L. na III/3319 zůstávám beze změny – s ohledem na zástavbu a oplocení.

### c) doprava v klidu,

Neřeší se.

### d) pěší a cyklistické stezky.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy,

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Zemní tělesa budou zhotovena se sklony svahů včetně silničního příkopu 1:2 (1:2,5 … dle místních podmínek).

### b) použité vegetační prvky,

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

### c) biotechnická opatření.

Nejsou.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavbou dojde pouze k záboru pozemků pod ochrannou ZPF.

### b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

### Neřeší se. Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.

### c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

### d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stavba nepodléhá zjišťujícímu řízení nebo stanovisku EIA.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby materiálů budou dány výkaz výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Stavba bude průběžně zásobována s ohledem na postup prací a technologické možnosti zhotovitele.

### b) odvodnění staveniště,

Bude zajištěno provizorní odvodnění stavebních jam proti stékající vodě. Dešťové vody budou svedeny do zelených přidružených ploch či ke stávajícím vodotečím.

### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba bude přístupná přímo ze silnice II/331 to na začátku úpravy III/3319 či přes MK z obce Kostomlátky.

### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba bude mít vliv pouze na přímo dotčené pozemky stavby.

### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stávající dřeviny budou v nutné ploše návrhu odstraněny. Jedná se vzrostlou zeleň s obvodem kmene i nad 80cm ve výši kmene 130cm včetně keřovitých ploch o rozloze větší nežli 40m2.

Zbývající dřeviny budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození kmene. Stavební práce v blízkosti kořenového systému budou probíhat ručně.

### f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pouze dočasné a to pozemky, na kterých je stavba prováděna.

### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

V současné době se v místě stavby nachází stávající chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10m a to jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80m směrem do staveniště. Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250mm nad pochozí plochou. V místě křížení náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou anebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40cm v odlišném barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80cm a v minimální délce 1500mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500mm – vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5m. Hmatové prvky u dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20mm.

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kat. odpadu | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | Přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hladiska IG poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | Znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a analýzou rizik |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | Demolice |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O | Demolice stávajících objektů |
| 17 01 01 | Beton | O | Při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace |
| 17 01 02 | Cihla | O | Při demolicích a výstavbě, recyklace |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Při demolicích a při výstavbě, recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při demolicích |
| 17 02 02 | Sklo | O | Demolice, výstavba |
| 17 02 03 | Plasty | O | Odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina apod. |
| 20 02 02 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Kácená zeleň |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo … | O | Dtto a úprava stavebního dřeva při výstavbě – zařízení staveniště |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. |
| 17 04 11 | Kabely | O | Kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | Geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené v č. 17 03 01 | O | Dtto – event. zbytkové suroviny |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | V místech zařízení staveniště |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 06 | Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Směsné obaly | O | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 08 01 99 08 02 99 08 04 99 | Odpad z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů – nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin, odpad z používání nátěrových barev | N | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | N,O | Nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – zařízení staveniště |

### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Množství zemních prací bude určen ve výkazu výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

V současné době se v místě stavby nachází stávající betonový chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

V místě křížení vstupu pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou a nebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm.

### m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Během výstavby bude omezen provoz v plné šíři uličního prostoru a to v délce stavebního úseku, jenž bude stanoven s ohledem na dopravní obslužnost okolní zástavby a příjezdů vozidel IZS.

Objízdné trasy se uvažují směrem do obce Kostomlátky s navedením dopravy na II/331.

Provoz bude pravděpodobně řízen pomocí dočasného dopravního značení umístěného v souladu s TP66.

Řízení provozu pomocí světlené signalizace se předpokládá v Kostomlátkách a to v místě křižovatky – s ohledem na úzký uliční prostor neumožňující vzájemné vyhnutí se dvou vozidel.

K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky pro pěší.

Stavební práce budou probíhat s ohledem na zajištění přístupu složek IZS k okolním stavbám a to po dobu výstavby.

Před vjezdem do Kostomlátek bude po dobu dopravního omezení zúžen jízdní pás na jeden pruh a to na propustku. Dopravní zúžení bude provedeno pomocí mobilních betonových svodidel typu CITYBLOCK se zábradlím a ve žluto-černém provedení.

Po dokončení vedení dopravy na objízdné trase budou provedeny opravy na pozemních komunikací, jenž vznikly vlivem objízdné trasy. Před započetí i po ukončení objízdné trasy budou provedeny pasportizace stávajících komunikací, po nichž bude objízdná trasa vedena včetně sousedících nemovitostí a objektů.

### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou.

### o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – nejlépe u křižovatky se silnicí II/331 a MK s III/3319 před Doubravou, kde dojde k částečnému záboru ploch po dobu výstavby – nezbytně nutnou. Část deponie bude umístěna podél stavby – betonové prvky, štěrk atd.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

### p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Provádění stavby

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace (v případě požadavku DI Policie ČR).

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány

- stávající konstrukční souvrství zpevněných ploch bude odstraněno na pláň (parapláň)

- odstranění vzrostlých stromů a keřů

- stranové přeložení dešťové kanalizace, kabelu CETIN

- prodloužení stávajícího propustku pomocí betonových trub + zřízení betonových čel

- provedení uličních vpustí a jejich napojení

- zatrubnění silničního příkopu

- zřízení veřejného osvětlení včetně kabelu a stožárů

- položení obrubníků

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch

- úprava stávajícího silničního příkopu

- montáž silničních svodidel

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

v Hradci Králové 2/2021	Ing. Tomáš Rak