Technické podklady k „Výzvě k podání nabídky“ na zpracování projektové dokumentace na „Revitalizaci bývalého hospodářského dvora velkostatku a parku zámku Roztoky, Zámek čp. 1, ppč. 2 a 3, k. ú. Roztoky“

- Předmět veřejné zakázky

Původně gotická vodní tvrz upravená v renesančním stylu je obklopená vodním příkopem, na nějž navazuje z jižní strany volně řešený park vysazený v polovině 20. století a na severu se nachází bývalý hospodářský dvůr. Hradební příkop je zatravněn. Celková rozloha řešeného území je 13 300 m2. Jedná se o katastrální území Roztoky u Prahy, ppč. 2 a ppč. 3, oba pozemky vlastní Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, spravuje Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace.

Předmětem nabídky je koncepční řešení (studie) revitalizace hospodářského dvora s ohledem na výstavní a společenské aktivity a úpravy parku. Následně pak vypracování projektové dokumentace nutné pro zajištění stavebního povolení, projednání dokumentace a zajištění vydání stavebního povolení a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně podrobného rozpočtu stavby. Součástí je projednání s dotčenými orgány památkové péče, s následným zpracováním a podáním žádosti k správnímu řízení.

Zadavatel požaduje, aby projektové řešení úprav umožňovalo tyto aktivity:

  - Pořádání kulturních akcí pod „širým nebem“ pro širokou veřejnost. Jedná se zejména o dočasné nebo permanentní expozice, exteriérové výstavy, jarmarky, koncerty, divadelní představení, svatební obřady, apod.

  - Organizace lektorských programů (voda, dřeviny) a vzdělávacích akcí, včetně přednášek a možnosti promítáni.

  - Místa pro relaxaci návštěvníků muzea včetně venkovního posezení u kavárny

  - Řešení návazností na okolní turistické stezky a cyklostezky.

  - Nová provozní schémata související se stávajícím a nově vybudovaným přístupem do areálu muzea.

  - Řešit provozní dopravní obslužnost areálu.

Požadavky zadavatele a doposud známé podmínky dotčených orgánů státní správy

    - Projekt bude respektovat historický vývoj lokality, jejímž přirozeným centrem zůstane renesanční zámek.

    - Součástí variant řešení bude mobilní hlediště s jevištěm a řešení jeho uskladnění v areálu muzea mimo sezónu.

    - Uchazeč zpracuje inventarizaci zeleně a odborný posudek na stávající porosty v areálu a vyhodnotí jejich stav s ohledem na budoucí vývoj. Posudek bude obsahovat doporučení v souladu se zásadami parkové památkové péče.

    - Uchazeč ve studii vypracuje provozní a situační schémata jednotlivě pro všechny varianty využití areálu. Hospodářský dvůr a park budou vybaveny technickou infrastrukturou, která obsáhne potřeby všech variant využití areálu. Jedná se zejména o rozvody elektrické energie a vody, osvětlení, kamerový systém a napojení na wifi.

    - Projektová dokumentace bude obsahovat řešení hospodaření se srážkovou vodou. To bude korespondovat se novými závlahami v celém areálu.

    - Voda bude jedním z hlavních témat revitalizace parku. Zadavatel požaduje zachování a rozšíření dvou vodních ploch se specifickými požadavky a jejich úpravu v rámci udržení a případného rozšíření biodiverzity a estetického potenciálu. Vodní plochy budou součástí živé expozice pro vzdělávací programy. Žádoucí je navrhnout úpravy parku tak, aby se voda stala jedním z hlavních témat revitalizace. Požadavkem bude také navrhnout využití vody pro dětské návštěvníky v letním období.

    - Součástí projektových prací bude návrh orientačního systému areálu a poutačů u vstupů včetně grafiky. Orientační systém musí být flexibilní, dle aktuálních potřeb upravitelný. Součástí systému bude i značení používané příležitostně na jednotlivé druhy kulturních, edukativních a dalších akcí pořádaných muzeem. U vstupů budou umístěny orientační mapy celého areálu. Orientační systém bude mít i tištěnou papírovou formu formou letáku. Je žádoucí, aby měl i formu elektronickou do mobilních telefonů s jednoduchou aplikací. Grafický návrh orientačního systému spolu s aplikací bude tedy rozpočtován.

    - Projekt navrhne významné snížení hlukového zatížení ze sousedícího železničního koridoru.

    - Povrchy komunikací a zpevněných ploch budou řešeny s ohledem na historický kontext, tj. z dlažeb z přírodního kamene a mlatových povrchů. Veškeré komunikace a zpevněné plochy budou také konstrukčně odpovídat zatížení tak, aby nedocházelo k defektům nosné konstrukce. Odvodnění těchto ploch bude napojeno na systém hospodaření se srážkovou vodou. Preference je pro výtvarné ztvárnění a didaktické zviditelnění systému.

    - Projektová dokumentace se bude podrobně věnovat drobné architektuře a prvkům mobiliáře jako jsou sedací prvky, odpadkové koše, pítka atp. Tyto prvky budou zpracováním odkazem na řemeslné tradice a pokud možno unikátní pro tento areál. Použité materiály se musí vykazovat trvanlivostí a minimalizovat údržbu.

Součástí drobné architektury je transferovaný historický altán, který je v současné době uložený po transferu v depozitáři. PD je z roku 2006, bude zapotřebí ji aktualizovat. Zároveň zhodnotit současný stav dřevěných prvků, navrhnout terénní úpravy na vytipovaném místě, vyřešit zpevněné plochy a základové pilířky pro podestu altánu, vyřešit kompletaci stavby bez opěrné zdi (konzultace s projektantem T. Eflerem). Součástí dodávky bude projekt elektrosítě k altánu (osvětlení, EPS, EZS - včetně vybavení kamerami CCTV) a řešení likvidace dešťových vod.

- Projektová dokumentace a návrh časové realizace prací budou vzhledem k výskytu vzácných živočichů konzultovány se zoologem muzea. Je žádoucí vyřešit i tzv. edukační kompost. Část kompostu by se využívala klasicky k přihnojování pěstovaných rostlin, druhou by bylo možné využít jako edukační pomůcku k demonstraci biologických procesů probíhajících při rozkladu organického odpadu, organismů, které se na tom podílejí a také organismů nežádoucích, které v něm jen nacházejí příhodné mikroklimatické podmínky, denní úkryt apod."

- Řešené území je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jedná se o areál zámku č. ÚSKP 17645/2-2291. Předmětem památkové ochrany je areál zámku čp. 1 – zámek, příkop, mostek přes příkop, budova bývalého pivovaru, hospodářská budova (v západní části), zámecký park, socha sv. Jana Nepomuckého a pozemky vymezeného areálu.

- Při úpravách zeleně je nutné zachovat kvalitní a zdravou historickou zeleň. V ploše dvora je možné připustit několik dalších solitérních dřevin, popřípadě málo početné skupiny dřevin. Uplatnění zde mohou najít uplatnění tradiční druhy dřevin situované v obdobných areálech, tj. lípy, jírovce či ořešáky.

Součástí návrhu bude detailní osazovací plán respektující stanovištní podmínky a definice požadavků na údržbu na následujících 36 měsíců.

- Voda ve vhodné formě odkazující na původní funkci dvora bude součástí návrhu. Nutné uvážit vzhled vodního prvku v době kdy je sezóně mimo provoz.

Zpracování  projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení – dle přílohy č. 8 novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a projekčního rozpočtu stavby – dle přílohy č. 13 novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Obsah požadované projektové dokumentace pro provádění stavby:

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	Údaje o stavbě

- Název stavby

- Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

A.1.2. Údaje o stavebníkovi – jméno – název, adresa, IČO A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení (SO … - stavební objekt číslo, PS … - provozní soubor číslo, ZS … - zahradní soubor číslo)

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika zájmového území, soulad navrhovaného souboru úprav s charakterem území, dosavadní využití území.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

  - Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum (zdroj Geofond nebo archiv Stavebního úřadu) – základní geologické charakteristiky území, předpokládané únosnosti základových zemin a hornin (Edef), maximální a minimální hladiny podzemních vod, využitelnost výkopků pro jejich opětovné použití v řešeném území.

  - Dendrologický průzkum

    - Stromy – číslo, taxon, obvod kmene, výška dřeviny, šířka koruny, celková hodnota (sadovnická hodnota), návrh zásahu, u kácených dřevin uvést důvod, zhodnocení dobrých a špatných stromů.

    - Keře – číslo, taxony, výška porostu, plocha porostu, celková hodnota (sadovnická hodnota), návrh zásahu, u mýcených dřevin uvést důvod

    - Vyhodnocení kondice a kvality jednotlivých porostů (stromů, keřů a trávníků, popřípadě dalších)

  - Stavebně historický průzkum – památková ochrana (zdroj Národní památkový ústav, archiv Stavebního úřadu).

- Ochrana území podle jiných právních předpisů – ochrana přírody, památková ochrana, lázeňské území, apod.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, případně na funkčnost území.

- Popis odtokových poměrů srážkových vod v území a řešení odvodu srážkových vod a jejich vsaků, akumulace srážkových vod pro závlahy.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin a jejich zdůvodnění.

- Územně technické podmínky – zejména popis napojení na stávající dopravní (MHD) a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. Obecná analýza dopravního zatížení řešeného území.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. Návrh případné etapizace realizace záměru.

- Ochrana stávající zeleně během stavby.

- Návrh opatření, péče a údržby po dokončení stavby na stromech, keřích a trávníku po dobu 3 let. Zásady péče o zeleň na další období.

- Popis technického řešení výkopů a povrchových úprav okolí stromů a keřů po výsadbě, návaznosti na okolní zpevněné povrchy, obruby, stavební objekty, apod.

- Požadavky na výsadbový materiál, jeho stáří, velikost, kvalitu, apod.

- Popis výsadby zeleně, příprava výkopové jámy, péče o výsadbový materiál před vlastní výsadbou po dodání zeleně na stavbu, příprava půdy, návrh zavlažování a hnojení, případná speciální péče.

C SITUAČNÍ VÝKRESY

C. 1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

- Měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000

- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, popis návazností na MHD v okolí a dopravní obslužnosti řešeného území.

- Vyznačení hranic dotčeného území.

C. 2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

- Měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000.

- Situační výkres s původním výškovým uspořádáním území - stávající stav (vrstevnice a výškové kóty) se zákresem všech stávajících objektů a s návrhem odstraňovaných objektů.

- Situační výkres s navrženým výškovým uspořádáním (vrstevnice a výškové kóty) a zákresem všech navržených objektů, včetně zachovávaných stávajících objektů bez objektů navržených k odstranění. Celková bilance výkopků a násypů. Bilance zemin a půdy.

- Situační výkres stávajícího (výchozího) stavu zeleně popisuje

  - Polohy stromů – průměry korun a kmenů + vyznačení jejich dendrologické hodnoty, vyznačení návrhů kácení

  - Plochy keřů, označit návrh mýcení

  - Trávníky a záhony s květinami s vyznačením návrhu odstraňovaných částí

  - Ochranu dřevin na staveništi (dočasnou – v průběhu stavby i trvalou – po dokončení stavby

- Situační výkres – osazovací plán se zákresem (již bez odstraňované zeleně)

  - Výsadby nových nebo přesazovaných stromů a ponechanou původní výsadbou, tabulka stromů.

  - Výsadby nových keřů, přesazovaných a ponechaných z původních porostů, tabulky keřů.

  - Založení nových trávníků a regenerovaných původních trávníků, popřípadě jiná výsadba, tabulky výměr a druhů.

  - Situační výkresy budou doplněny výkazem materiálu (zem, kůra, kůly, hnojivo, atd.)

- Situační výkres stávajících a navrhovaných inženýrských sítí (ochranná pásma jednotlivých sítí popsaná v technické zprávě – nezakreslovat do situace).

- Hranice pozemků, parcelní čísla (Katastr nemovitostí – výpis z evidence pozemků a snímek katastrální mapy).

- Stávající a navrhovaná ochranná pásma - památkové rezervace, památkové zóny, apod.

- Maximální dočasné a trvalé zábory ploch a prostranství.

- Geodetické údaje – vytyčovací výkres, určení souřadnic vytyčovací sítě.

- Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu a výjezdu vozidel, skládkové plochy, ochrana staveniště, osvětlení staveniště, napojovací body energií a vody, apod.

CELKOVÝ POPIS STAVBY

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

- Účel užívání stavby

- Trvalá nebo dočasná stavba

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- Navrhované parametry stavebních objektů

- Základní bilance spotřeb médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, produkované množství a druhy odpadů

- Harmonogram - časové předpoklady výstavby stavebních objektů a provozních souborů v koordinaci s agrotechnickými termíny prací (kácení stromů, ošetření stromů řezem, výsadba stromů – prostokořených a balových, keřů, zakládání trávníků a rostlin dle návrhu)

- Položkový rozpočet stavby a zahradních souborů.

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

- Technická zpráva

- Výkresová část v měřítku 1 : 50 nebo 1 : 100

  - Výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů. Výkopy pro výsadbu stromů.

  - Půdorysy všech podlaží jednotlivých objektů s rozměrovými kótami, popis charakteristického materiálového řešení, odkazy na podrobnosti – detaily v další části dokumentace.

  - Charakteristické řezy, výškové kóty.

  - Pohledy na objekty, vyznačení barevnosti a charakteristik materiálů povrchů.

  - Půdorysné řešení konstrukce zpevněných ploch a komunikací, přechodů jednotlivých povrchů a doplňkových konstrukcí. Výběr materiálů povrchů.

- Dokumentace podrobností, a detailů v měřítku 1 : 20 až 1 : 5

  - Skladby konstrukcí, detaily obrub, přechodů povrchů a doplňkových konstrukcí.

  - Rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků.

  - Detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

  - Návrh mobiliáře v území (lavičky, odpadkové koše, orientační systém, pítka, lehátka pro slunění, stojany na kola, sprchy, atd.).

  - Detaily výsadby stromů, půdorysy a řezy všech konstrukcí souvisejících s výsadbou – výkopy, násypy, lemy dlažeb a zpevněných povrchů, podpůrné konstrukce, řešení závlahy a hnojení, případně řešení pochozích mříží a stavebních úprav.

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- Technická zpráva

- Výkresová část – výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 :50 (výjimečně 1 : 100), včetně sklopených řezů, odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení, z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností, detaily styků, ukotvení v měřítku 1 :20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5, detaily dílců kovových, železobetonových, kamenných, skleněných, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí.

D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dokumentace se člení na:

- Technickou zprávu s popisem funkce zařízení a kapacity, napojovacích bodů el. energie, vody a kanalizace, popis zimní a letní údržby.

- Výkresovou část – zákres umístění zařízení do stavební dokumentace (slepých výkresů), technologické schéma, připojení na inženýrské sítě.

- Seznam strojů a zařízení a technické specifikace použitých technologických souborů.

- Vedení sítí veřejného osvětlení

- Stavby pro transformaci elektrické energie

- Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky

- Zásobníky na vodu

- Zásobníky na uskladnění hnojiv

- Nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla

- Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace

- Vyhrazená technická zařízení – např. cirkulační technika pro vodu v nádržích a kašnách, zařízení na úpravu vody

- Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, zejména hydranty

Dokumentace je členěna po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních. Obsah a rozsah dokumentace bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti daného souboru. Součástí projektových řešení technologických souborů jsou položkové rozpočty.

E. 1	VÝTVARNÁ DÍLA V PROSTORU

Projektová dokumentace bude řešit umístění stávajících výtvarných děl ve veřejném prostoru, jejich umístění a adjustace. Součástí projektové dokumentace bude i návrh umístění a adjustace nových výtvarných děl.

F. 1 VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY (účast na kontrolních dnech, koordinace s investorem a zhotovitelem).

Autorský dozor bude oceněn samostatně. Součinnost AD bude s investorem po celou dobu trvání přípravy, projektování a realizace zakázky na stavební práce.

Uvedený popis požadavků představuje základní specifikaci díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovu kulturní památky, nelze vyloučit i další možné požadavky vzešlé v průběhu procesu. Investor si vyhrazuje právo úpravy požadavků.

Od uchazeče je požadována celková koncepce jednotlivých dílčích projektových úkolů zpracovaná ve stupni architektonicko – stavební studie. Teprve po písemném souhlasu zadavatele s touto studií přikročí uchazeč k vypracovávání sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a projektové dokumentaci pro provedení stavby.