Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

telefon: +420 312 256 601, fax: +420 312 256 610

IČO: 75030926

SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno MUDr. Pavel Rusý, ředitel |
| IČO: | 75030926 |
| Název zakázky: | Stan s příslušenstvím pro zajištění zázemí při řešení mimořádné události s hromadným postižením osob |

Předmětem veřejné zakázky je pořízení jednoho kusu stanu s příslušenstvím pro zajištění zázemí při řešení události s hromadným postižením osob a pro zajištění krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.

Stan bude umístěn na výjezdovém stanovišti a bude součástí materiálního vybavení speciálního vozidla pro případ hromadného postižení osob.

Zadavatel požaduje, aby dodané zboží mělo následující parametry:

Stan: rozměry stanu (d x š x v) vnější rozměry min. 6000 x 4500 x 2800 mm vnitřní rozměry min. 6000 x 4040 x 2600 mm vnitřní užitná plocha min. 24 m² dva technické vstupy min. rozměr (š 2500 x v 2000 mm) hmotnost max. 100 kg čas nafouknutí max. 3 min konstrukce stanu tubusová konstrukce s lomeným obloukem, ( tubusu min. 200 mm, max. 250 mm dvoukomorový tubusový systém, kdy každá komora má jeden nafukovací a jeden pojistný přetlakový ventil konstrukce bez kovových vyztužovacích prvků tlak v tubusové konstrukci: min 0,2 bar nafukování pomocí kompresoru nebo tlakové láhve střecha a stěny z tkaniny s vodonepropustnou úpravou, oboustranně povrstvenou PVC materiál je odolný, omyvatelný a dezinfikovatelný plošná hmotnost střešní tkaniny min. 400 g/m² podlaha – PES tkanina , oboustranně povrstvená PVC, vodotěsná, omyvatelná a dezinfikovatelná s držadly na přenášení stanu plošná hmotnost podlahy min. 650 g/m² rukávec, pro přívod klimatizovaného vzduchu (průměr 400 mm), na každé podélné straně rukávec, pro kabeláž (průměr 100 mm), na každé podélné straně systém uzavírání dveří, který zabraňuje průniku vody dovnitř stanu kotvící systém, ukotvení podlahy + kotvící lana (celkem min. 16 kotvících míst) třívrstvá okna – střechovice, folie, moskytiéra (rozměry 600 x 400 mm - d x v) barva: oranžová Příslušenství stanu: nafukovací přístroj (kompresor) LED osvětlení elektrocentrála topení mobilní klimatizace termoizolační podlaha termoizolační vložka kotvící a opravná sada transportní nepromokavý obal návod k použití Kompresor: elektrický s možností napojení na rozvodnou elektrocentrálu (220 - 240 V / 50 Hz) rozvodná hadice tvaru „Y“ ( současné napojení obou stanových ventilů, každé rameno dlouhé min. 3 m) funkce plnění vzduchem i funkce zpětného odsávání vzduchu (výstupní tlak min. 0,45 bar) dvourychlostní polohový vypínač přenosný (rukojeť pro přenášení, hmotnost max. 25 kg), jednoduchá manipulace a obsluha rozměry max. 450 × 400 × 450 mm délka el. kabelu min 10 m Termoizolační skládací podlaha: mobilní, lehká, jednoduchá montáž a demontáž dělitelná, možnost spojení jednotlivých dílů třívrstvá: horní a spodní vrstva omyvatelná z PVC, vnitřní tepelná izolační vrstva výška podlahy max. 40 mm LED osvětlení: LED technologie možnost zavěšení uvnitř stanu na tubusovou konstrukci min. příkon 65 W min. světelný tok 5.600 lm délka přívodního kabelu ke každému světlu min. 5 m hmotnost max. 3,5 kg teplotní rozsah min. -25°C do +50°C Topení: spalování na motorovou naftu s možností provozu s odtahem nebo bez odtahu spalin integrovaná nádrž na palivo vysokotlaký rozprašující hořák s fotočidlem pro kontrolu plamene, bezúdržbový ventilátor připojovací kabel s vidlicí, zástrčkou pro prostorový termostat 5 – ti stupňový filtrační systém Technické parametry min. tepelný výkon 30 kw min. vzduchový výkon 1800 m3/h max. spotřeba paliva 2,75 l/h elektrické zapojení 220 - 240 V / 50 Hz max. hlučnost na 1 m - 74 db max. odtah spalin 340 mm max. hmotnost 80 kg max. rozměry 1300 x 650 x 800 mm (d x š x v) Příslušenství topení teplovzdušná hadice 2 ks upínací objímka 2 ks termostat komín pro odvod spalin stříška na komín Klimatizace: mobilní kompaktní a flexibilní chladící i tepelný systém, snadná obsluha napájení z el. sítě nebo elektrocentrály (220 - 240 V / 50 Hz) mobilní použití ve stanovém prostředí, možnost recirkulace max. hmotnost 38 kg min. chladící výkon 3,5 kW max. spotřeba energie 1,2 kW příkon min. 1,2 kW rozměry max. 840/450/380 mm průtok vzduchu min. 410 m³/hod Termoizolační vložka: materiál - čtyřvrstvý sendvič: horní a spodní strany PES textil s jednostranným nánosem PU, vnitřní vrstvy hliníková folie a izolační vrstva plošná hmotnost cca 125 g/m2. možnost přichycení na konstrukci stanu odpovídající prostupy pro úchyty, umístěné na konstrukci stanu voděodolná, dezinfikovatelná, slouží zároveň i jako hygienická vložka Elektrocentrála: jednofázová elektrocentrála pro aplikace v náročných provozech provozní výkon min. 5 kW napětí 230 V / 50 Hz účiník – 0,9 kapacitní regulace napětí výkon motoru min. 9 kW objem palivové nádrže min. 6 litrů startování ruční proudová ochrana IP 23 olejový hlídač hlučnost max. 96 dB rozměry max. 800x580x580 mm Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Součástí nabídky účastníka veřejné zakázky musí nezbytně být:

- Předložení prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.

- Návod na sestavení předmětu plnění v českém jazyce.

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.