Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno

Místo realizace: silnice č. III/24424 a III/2752 v obci Kostelní Hlavno, okres Praha-východ

Staničení: III/2752  km 12,693 - 13,663 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1311B012 a 1311A098 / 1311A097 a 1311A01310)

délka úseku 0,970 km, plocha 5 677,94 m2

III/24424 km 7,000 - 7,578 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1311A096 a 1311A098)

Délka úseku 0,578 km, plocha 4 893,30 m2

(celková délka – 1,548 km, celková plocha – 10 571,24 m2)

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy v intravilánu obce Kostelní Hlavno. Pozemní komunikace jsou v nevyhovujícím stavu, přičemž je po nich vedena veškerá automobilová doprava s velkým podílem dopravy nákladní. Povrch komunikací vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/24424 a III/2752.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava silnic spočívající ve výměně obrusné vrstvy v celém úseku. Bude provedeno frézování asfaltových vrstev v celkové tloušťce 60 mm, pokládka asfaltové vyrovnávky ACL 16+, pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ 50/70 v tloušťce 50 mm (vč. výškové úpravy znaků inženýrských sítí), obnova vodorovného dopravního značení VDZ V7 a V11a v provedení plast. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2022  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba:   36 měsíců

Zdroj financování:  vlastní zdroje (plán investic SČK)

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel.: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Jakub Honzák, Tomáš Pecka