Technická specifikace

Název  akce:        III/33011 Hořátev-Písková Lhota

Místo realizace:  III/33011 Hořátev-Písková Lhota

Staničení :           od  3,452 – do 5,443 km      celkem 1,991 km

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, která v současné době převádí osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Závady na komunikaci se objevily v trhlinách, hlubších propadech, výtluky a rozpadech krajnic.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu  komunikace III/33011

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude povedeno  frézovaní do hl 4 cm v průtahu obce Písková Lhota a v místě napojení v obci Hořátev, hutnění asfaltové vrstvy-vyrovnávka, střední a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev , řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5cm, frézování spár a prasklin, zalévání spár asfaltovou zálivkou, střední a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 – 10000 m2, tl 5 cm, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu, čištění vozovek metením strojně. V místech s nebezpečným poklesem krajů vozovky je navržena sanace konstrukce. Pracoviště bude označeno příslušnými SDZ.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 24 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2022, 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace :

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Holan Petr                 	petr.holan@ksus.cz,                 724706242

Zástupce vedoucího oblasti Kutná Hora: Radek Salač	radek.salac@ksus.cz  	  724 997622

Provozní cestmistr: Veselý Michal,         michal.vesely@ksus.cz,                            702233566

Správní cestmistr: Rýglová Eva               eva.ryglova@ksus.cz                                724162747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselý Michal.