Ks kovových krytZdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

telefon: +420 312 256 601, fax: +420 312 256 610

IČO: 75030926

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno MUDr. Pavel Rusý, ředitel |
| IČO: | 75030926 |
| Název zakázky: | Tiskárny do sanitních vozidel |

Předmětem plnění Veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka tiskáren do sanitních vozidel, včetně příslušenství, dle této technické specifikace. K dodanému zboží budou dále dodány požadované dokumenty.

Zadavatel požaduje, aby dodané zboží mělo následující parametry:

| tisk na formát papíru A4, nejlépe v roli | ANO / NE |
| --- | --- |
| minimální rozlišení 300x300 dpi | ANO / NE |
| minimální rychlost tisku 6 A4 / minuta | ANO / NE |
| technologie tisku bez doplňování spotřebního materiálu (kromě papíru) | ANO / NE |
| možnost tisku ve svislé i vodorovné poloze | ANO / NE |
| USB rozhraní min. verze 2.0 | ANO / NE |
| Wi-Fi Direct | ANO / NE |
| bezdrátové sítě Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (Infrastructure a Adhoc) | ANO / NE |
| maximální rozměry tiskárny 300 x 60 x 40 (š x h x v) mm z důvodu snadné přepravy záchranářem v terénu | ANO / NE |
| napájení 12V adaptérem do auta (do zásuvky autozapalovače nebo určeným pro přímou montáž do vozidla) | ANO / NE |
| zařízení musí mít možnost připojení baterie dodávané (či schválené) výrobcem tiskárny, baterie není vyžadována a poptávána v této VZ, baterie musí báýt zcela integrovatelná do těla přístroje | ANO / NE |
| maximální hmotnost 600 g bez příslušenství | ANO / NE |
| záruka min. 36 měsíců | ANO / NE |
| tiskárny musí být dodány včetně 75 ks adaptérů nejlépe ve formě připojitelného do elektrické sítě automobilu (12 V) dodaného (či schváleného) výrobcem tiskárny | ANO / NE |
| tiskárny musí být dodány včetně 5 ks adaptérů nejlépe ve formě připojitelného do autozapalovače automobilu (12 V) dodaného (či schváleného) výrobcem tiskárny | ANO / NE |
| tiskárny musí být dodány včetně 95 kovových krytů / držáků tiskáren do auta, dodaných (či schválených) výrobcem tiskáren, s možností jejich montáže na stěnu v zástavbě sanitního vozidla a s integrovaným podavačem papíru formátu A4 (nejlépe ve formě role), upínání / vyjímání tiskárny z tohoto krytu / držáku musí být možné bez využití jakéhokoliv nářadí či nástrojů | ANO / NE |
| 70 ks tiskáren, 70 ks adaptérů a 70 ks kovových krytů / držáků musí být uvedeno na zvláštní faktuře | ANO / NE |

Účastník zadávacího řízení doplní žlutě označené položky. Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Součástí nabídky účastníka veřejné zakázky musí nezbytně být:

| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO / NE |
| --- | --- |
| návod k použití v českém jazyce | ANO / NE |
| produktový list | ANO / NE |
| předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO / NE |
| v případě, že předmět plnění, který je předmětem VZ vyžaduje dle návodu k použití odbornou instalaci účastníka, bude tato instalace zahrnuta v cenové nabídce účastníka | ANO / NE |

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.