Technická specifikace

Identifikační údaje

Název akce:	,,Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice, lávka Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou a cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň – údržbové práce“

Místo realizace akce:	Kladenská cyklostezka – Praha – Hostivice – Kyšice, viz přiložené mapky

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu v Zbořeném Kostelci, viz přiložená mapka

Cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň, viz přiložená mapka

Stupeň dokumentace:		Technická specifikace

Zpracováno:			08/2022

Zpracovatel: 			Ing. Martin Dvořák

Předmět zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky je obnova povrchu cyklostezky Praha – Hostivice – Kyšice spočívající v očištění a případné vyrovnávce stávajícího povrchu, aplikaci infiltračního postřiku a pokládce obrusné asfaltové vrstvy ACO 11 v tloušťce 50 mm. V některých místech (celkem 3 místa) bude provedeno zpevnění krajnic ze štěrkodrti. Tato místa budou určena objednatelem před zahájením prací. Dále bude na téže cyklostezce provedeno znovuosazení spadlé dřevěné informační tabule, oprava poničeného dřevěného zábradlí, výměna lavičky a obnova nátěrů stávajícího mobiliáře včetně dřevěného zábradlí.

Dále jsou součástí zakázky údržbové práce na Lávce přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci, kde bude provedena kompletní obnova nátěru dřevěných konstrukcí lávky (mimo mostovky z dubových fošen) včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení. Nátěr bude proveden předepsaným postupem za splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Použitý nátěrový systém musí být kompatibilní s původním nátěrovým systémem. Dále bude provedena výměna poškozených prken mostovky, mechanické očištění nosné konstrukce od mechů, řas a hub (může být provedeno pouze vodou nebo mýdlovou vodou), obnova poškozené části sanační vrstvy na betonovém úložném prahu (opěra O4), předláždění propadlé nebo zvlněné dlažby, čištění spár mostních závěru a další drobné údržbové práce uvedené v soupisu prací. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při realizaci prací nedošlo ke znečištění životní prostředí a to s ohledem na skutečnost, že předmětná lávka přemosťuje řeku Sázavu.

Dále jsou součástí zakázky údržbové práce na cyklostezce Zeleneč – Lázně Toušeň spočívající ve výspravě výtluku v asfaltovém krytu vozovky směsí ACO v rozsahu cca 11 m2 a opravě poškozené závory s průjezdní bránou pro cyklisty.

Předpokládaná lhůta plnění:

- Do 6 týdnů od předání staveniště zhotoviteli

Na tomto úseku (výše) bude provedena obnova povrchu pokládkou ACO a údržbové práce na mobiliáři včetně dřevěného zábradlí.

Na tomto úseku (výše) bude provedena pouze údržba mobiliáře.

Lávka ve Zbořeném Kostelci.

Cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň