CHATA BOHUMILA HRABALA V KERSKU

Rekonstrukce/restaurování/obnova spisovatelovy chaty evid. č. 274,

- CHATA BOHUMILA HRABALA

I .1 Celkové pojetí rekonstrukce:

Chata byla postavena na lesním pozemku parc. č. 470 v roce 1940, v roce 1965 ji pro sebe a svou ženu zakoupil Bohumil Hrabal, který ji nechal rozšířit a nastavět poschodí. Po spisovatelově smrti chatu zdědil soused, od kterého ji odkoupil Středočeský kraj a svěřil její správu Polabskému muzeu, p. o. se sídlem v Poděbradech.

Na základě podkladových materiálů bude projekt, vzhledem k záměru zřídit v objektu „dům – muzeum“, koncipován s preferencí restaurátorského přístupu k jednotlivým autentickým stavebním prvkům a konstrukcím z prvorepublikové i hrabalovské fáze výstavby domku. Prioritou je restaurovat chatu do podoby z let cca 1985-1995, kdy chatu užíval spisovatel se svojí ženou. Podklady budou průběžně doplňovány.

I.2 Podkladové materiály (budou dodány následně vybranému zhotoviteli PD):

- Územní plán obce Hradišťko, okres Nymburk / 2019 (stav po změně č.2)

- Původní plány chaty / 1940, 1966–1970

- Fotodokumentace chaty a zahrady, včetně interiérů – dobová a současná

- Soupis původního inventáře

- Geodetické zaměření objektu a pozemku (není zaměření vlastního objektu)

- Informace, získané od osob blízkých Bohumilu Hrabalovi

I.3 Specifikace stavebních prací (orientační)

Bourací a zednické práce:

Zazdění okna na severní straně v místností ve 2.NP (150/120 cm)

Dozdění ubourané příčky v kuchyni (150 x 250 x 15 cm)

Zazdění vstupního otvoru (cca 190 x 75 cm) do nové nepůvodní koupelny v bývalé garáži a vybourání koupelny (návrat do původního stavu)

Odstranění nepůvodní podlahy v 1.NP (18 + 7,5 m2 = 25,5 m2)

Oprava-revize komínu (funkční spalinové cesty)

Oprava vnitřních omítek (cca 180 m2)

Obnova vzhledu fasády dle historické podoby objektu (cca 155 m2)

Revitalizace vstupního schodiště a kamenné podezdívky

Tesařské a truhlářské práce:

Podlaha v přízemí => nová prkenná (palubky) – 25,5 m2

Výměna vnitřních dveří a osazení dveří původního vzhledu vč. obložek (4 ks)

Repase dvoukřídlých vnitřních dveří

Revitalizace stropů v 2. NP dle původního vzhledu

Vybudování dřevěné terasy a schodů dle původní dispozice nad garáží

Zbudování dřevěné kůlny na severní straně objektu dle původního plánu (šířka 340 cm x hloubka 240 cm x výška 220)

Oprava a nátěr všech oken (2x 150/120 cm, 3 x 50x50 cm), okenic a dveří a dřevěných prvků na objektu

Výměna nepůvodního okna v kuchyni za odpovídající původnímu oknu (80/120 cm),

Odstranit dřevěné obložení ve vstupním prostoru a na schodišti (bude upřesněno)

Repase prosklené verandy a vstupu

Repase schodiště

Klempířské a natěračské práce

Důkladná revize střešního pláště

Navrátit vzhled dle původního stavu oplechování na celém objektu

Nátěr oplechování – sjednocení

Technické vybavení stavby

Nové elektro rozvody ve stávajících trasách (zachování či doplnění době odpovídajících (historických) zásuvek a vypínačů)

Nové rozvody vody ve stávajících trasách

Revize kanalizace a příp. zřízení nové přípojky do nové odpadní jímky

EZS + EPS a kamerový systém se záznamem, propojení s dalším objektem návštěvnického a provozního zázemí.

Uvedené rozměry nutno ověřit!

I.4 Požadované výstupy

Dokumentace stavby jednostupňová, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Stavební povolení. Výkon autorského dozoru.