| Příloha č. 2 Technická specifikace vozu |  |
| --- | --- |
| Název požadovaného zboží |  |
| Osobní automobil | Požadované minimální parametry - technická specifikace |
| Celková hmotnost | do 3,5 tuny |
| Stav vozidla | nové |
| Stav tachometru | 20 km |
| Minimální délka vozidla; maximální délka vozidla | minimální 4 220mm; maximální 4 400mm |
| Karosérie | pětidvéřová |
| Barva vozu | bílá |
| Počet míst k sezení | 5 osob |
| Minimální výkon | 70 kw |
| Palivo | nerozhoduje |
| Převodovka | manuální |
| Minimální objem motoru | 995 cm³ |
| Minimální rozměr kol a pneumatik | 16" |
| Minimální exhahalční norma | Euro 6 |
| Klimatizace | Ano |
| Zadní parkovací senzory | Ano |
| Přední mlhové světlomety | Ano |
| Centrální zamykání a imobilizér | Ano |
| Elektronicky ovládaná přední okna | Ano |
| Brzdový systém ABS, kontrola stability ESP | Ano |
| Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové a boční airbagy vpředu | Ano |
| Výškově + podélně nastavitelný multifunkční volant | Ano |
| Bluetooth + handsfree | Ano |
| Rezervní kolo | Ano |
| Objem palivové nádrže | minimální 40 l; maximální 55 l |
| Počet rychlostních stupňů | minimálně 5 |
| Příloha č. 2 Technická specifikace střešní rampy |  |
| Název požadovaného zboží |  |
| Oranžová světelná střešní rampa | Požadované minimální parametry - technická specifikace |
| Napájecí napětí (dle provedení) | 11 V /25 V |
| Příkon majáků LED (LM + PM) | minimální 25 W; maximální 35 W |
| Příkon dálkového výstražného LED svítidla | minimální 2 W; maximální 5 W |
| Minimální délka; maximální délka | minimální 270 mm; maximální 290 W |
| Minimální výška; maximální výška | minimální 55 mm; maximální 85 W |
| Minimální šířka; maximální šířka | minimální 1080 mm; maximální 1095 mm |
| Ovládání z kabiny řidiče | ano |