Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/27515 Semčice – Holé Vrchy

Místo realizace:  silnice III/27515 Semčice – Holé Vrchy, okres Mladá Boleslav

Staničení:    km 5,785 - 6,785 a km 7,600 - 8,750 (CleveRA verze sítě 2107)

celková délka úseků 2150 m, prům. šířka cca 6,0 m, celková plocha 12900 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o dva úseky komunikace III. třídy vedoucí z obce Semčice směr Holé Vrchy. Začátek prvního úseku silnice III/27515 je v km 5,785 za křižovatkou se silnicí III/27944, konec tohoto úseku je v obci Ctiměřice, před začínající zástavbou vpravo. Druhý úsek začíná na konci obce Ctiměřice a končí na začátku obce Holé Vrchy. Tyto úseky jsou dlouhé celkem 2150 m. Úseky vykazují poruchy krytu vozovky, jako jsou výtluky, praskliny, pokles krajnice, síťový rozpad atd., které ovlivňují bezpečné užívání silnice III. třídy.  Jedná se o silnici s nákladní dopravou, autobusovou dopravou a osobní dopravou. Tato silnice slouží i jako příjezdová komunikace z trasy Mladá Boleslav - Jičín do Dobrovic.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27515.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místech napojení na stávající povrch. Vyrovnávka obalenou směsí v mn. 125kg/m2, obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, odstranění navýšené krajnice a zřízení nové nezpevněné krajnice š.0,5m, hloubení příkopů, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev  vodorovné dopravní značení plast – vodící čáry.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2023 - předpoklad  6 týdnů

Záruční doba:  36 měsíců

Zdroj financování:  NZ 2023

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE

Kontakty:

Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: milan.blaha@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Milan Bláha