Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:     II/331 Lysá nad Labem, Litol

Místo realizace: silnice II/331 v Lysé nad Labem, části Litol

Staničení: km 26,750 – 27,900  (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A102 a 1313A209)

délka úseku: délka úseku 1,150 km, prům. šířka 7,2 m, plocha 8280 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v intravilánu města Lysá nad Labem, části Litol. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje a hrboly

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/331.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava silnice II/331, spočívající ve výměně ložné a obrusné vrstvy v celém úseku vozovky. Bude provedeno vyčistění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 50 mm. V celém úseku bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm, zřízení krajnic, obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast a osazení směrových sloupků. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou  spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.

Termín realizace: r. 2023  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  NZ 2023

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Bc. Tomáš Karásek