Technická specifikace

Název  akce: III/1185 Sádek - Drahlín

Místo realizace: silnice III/1185 Sádek - Drahlín, okres Příbram

Staničení : od  3,490  do  4,546 km,  délka úseku  1,056 km,  prům.šířka 6,4m, plocha

6 726 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcemi Sádek a Drahlín. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1185.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Nejdříve provést odsouhlasení rozsahu prací, seříznutí krajnice, odfrézování části živičného krytu v tl. 50 mm, vyrovnávka ACO 11+, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Odfrézování a zalití spár, zřízení krajnice, výšková úprava poklopů a mříží, po skončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby, provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2023.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 5. – 9. měsíc 2023

Přílohy: rozpočet oceněný a slepý

Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Oblastní provozní technik: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, tel.: 725 144 165

Správní cestmistr:  Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr