Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:     III/10160 Zápy

Místo realizace: silnice III/10160

Staničení: km 0,550 -1,862 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313A057 a 1313A062)

délka úseku: délka úseku 1 312  bm, průměrná šířka 5,9 m, plocha 7741 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, úsek začíná v km 0,550 do 1,862 km cca. 1,312 km. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10160.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava silnice spočívající ve výměně ložné a obrusné vrstvy v celém úseku s částečnou sanací vozovky. Bude provedeno vyčistění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 80 mm (v rozpočtu není započten sanační úsek od sil. č. II/245 k železničnímu přejezdu), čištění příkopů do 0,5m/3m s odvozem na skládku v délce 1000 m v problematických místech určených na místě stavby viz obr. níže tvar příkopu. V části od sil. č. II/245 k železničnímu přejezdu bude provedena sanace vozovky (upřesnění lokalizace na místě při předání staveniště), kdy dojde k odstranění žulové dlažby (kostky) s odvozem na deponii CMS Mochov a následně k výměně konstrukčních vrstev do hloubky 350 mm - celková plocha požadované výměny konstrukčních vrstev je 290 m2. V celém úseku pak bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm vyrovnávky a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm, zřízení krajnic, obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast a osazení směrových sloupků. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou  spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.

Tvar příkopu

Termín realizace: r. 2023  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  NZ  2023

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Bc. Tomáš Karásek