________________________________________________________________________________________

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb, Blanická 1089, 258 01 Vlašim

Ve Vlašimi  dne  28. 3. 2023

Vyřizuje: Bc. Luděk Matoušek – ředitel domova

Telefon: 731440306

P O P T Á V K A

k veřejné zakázce malého rozsahu

dle  § 12  odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

na dodávku

„ ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ – PÁNVE – 2 TYPY“

1.  Identifikační údaje zadavatele:

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb, Blanická 1089, 258 01 Vlašim

zastoupený: Bc. Luďkem Matouškem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 71229141  DIČ: CZ71229141

telefon: 317846371, 731403306

e-mail: reditel@dd-vlasim.cz

2.  Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2typů elektrických multifunkčních zařízení - pánve

Technická specifikac:

TYP 1

Technické parametry

- Minimální užitný objem: 75 litrů – dle DIN 18857

- Kapacita GN: GN 2/1

- Rozměr dle max: 713x580mm

- Hloubka vany: 220mm

- Užitná plocha: 43dm2

- Zástavbový prostor zařízení max.: 1293x85x1050mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)

- Celkový instalovaný příkon max.: 24,6KW

- Napětí: 3N AC 400V

- Jištění max.: 3x32A

- Váha: 340kg

- Prívod studené vody R3/4

- Odpad vody: DN – 50

TYP 2

Technické parametry:

- Minimální užitný objem: 2x29 litrů – dle DIN 18857

- Kapacita GN: 2x1/1GN

- Rozměr dna max.: 2x355x561mm

- Hloubka vany max.: 170mm

- Užitná plocha min.: 2x20dm2

- Zástavbový prostor zařízení max.: 1280x850x500mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)

- Celkový instalovaný příkon max.: 22,5kW

- Napětí: 3N AC 400V

- Jištění max.:3x32A

- Váha 220kg

- Přívod studené vody R3/4

- Odpad vody DN 50

Varné režimy:

Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous-vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30°C až 250°C.

Ovládací panel:

Automatický a manuální režim opravy pokrmů, dotyková barevná 12‘  obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 800 programů o 12krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí/Vypnutí, krytí displeje IPX5. Informace o spotřebované energii na konci varného programu.

Konstrukce:

Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2/3mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko /s motorickým zdvihem/, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.

Základní vybavení:

Automatický systém napouštění vany- přesné dávkování vody, elektrické vyklápění pánve bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180°C z pokojové teploty za max. 3 minuty, integrovaná zásuvka 230V/16A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

Technická nadstavba

Servisní přístup z horní /popř.přední/ části stroje, jednoduše přístupný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka CE, TUV-SUD..

Příslušenství:

- Varný koš 2ks

- Fritovací koš 2ks

- Rameno koše 2ks

- Nerezový podstavec pod multifunkční začízení

- Čistící houbička 2ks

- Špachtle velká 1ks

- Rošt na NT 1ks

- Manipulační vozík 1ks

Požadavky na uchazeče

- Musí doložit platný obchodní, servisní a kuchařský certifikát vystavený výrobcem daného stroje

- Součástí nabídky musí být projektová dokumentace pro dispozici nového stroje, včetně vyznačení přívodů elektrické energie, vody a odpadu

- Součástí realizace musí být zřízení nových přípojek elektrické energie a jejich revize, pokud to vyžaduje situace

- Vzhledem k těmto skutečnostem je podmínkou VŘ návštěva na místě realizace. Tato návštěva bude potvrzena ředitelem Domova ve Vlašimi, nebo pověřenou osobou

- Uchazeč, který nedoloží potvrzení návštěvy místa realizace, bude ze zakázky vyřazen.

Požadavky na dodavatele

- Dodavatel uhradí a zhotoví případné práce spojené s dodáním stroje

- Dodavatel zajistí demontáž stávající technologie, úpravu varného bloku, montáž nového zařízení a kuchařské školení v trvání min. 8 hodin

Servisní požadavky na dodavatele

- Operační dojezd technika do 3 hodin od nahlášení závady

- Odstranění závady do 24h od nahlášení závady

- Kompletní bezplatná servisní péče musí být minimálně v trvání 24 měsíců od data předání strojů

- Realizace a předání strojů musí být provedeno do 60dnů od data podpisu kupní smlouvy

3.  Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je Domov ve Vlašimi.

4.  Požadovaný termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy

5.  Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Předpokládaná cena do 1.800.000,-Kč s DPH.

6.   Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:

Nabídka bude uchazečem zpracována písemně.

Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to v členění  bez DPH, samostatně DPH, a včetně DPH.

Není-li uchazeč plátcem DPH, uvede v nabídce, že není plátcem DPH.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

7.  Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedenou dodávku.

Faktura bude vystavena po předání zboží objednateli.

Splatnost faktury je 15 dní od doručení faktury zadavateli.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

8.  Uzavření smlouvy:

Smlouvu k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uzavře zadavatel s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku.

Smlouva bude uzavřena po schválení radou Krajského úřadu Středočeského kraje.

9.  Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem  6. 4. 2023 v 10,00 hodin.

Jediným místem pro podání nabídek je Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb, Blanická 1089, 258 01 Vlašim.

Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAČÍZENÍ - PÁNVE“ -NABÍDKA-NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

10. Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Luděk Matoušek – ředitel Domova ve Vlašimi

Telefon: 731440306

e-mail:    reditel@dd-vlasim.cz

11.  Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.

………………………………..

Bc. Luděk Matoušek

ředitel příspěvkové organizace

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb