Příloha č.3 zadávací dokumentace: Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka vertikálního CNC obráběcího centra“

Příloha č. 1 kupní smlouvy: Technická specifikace

Stroj musí splňovat minimálněnásledující technické parametry:

Parametr

Pracovní rozsah pojezdů ve třech osách (X, Y, Z) minimálně 600 mm

Minimální otáčky vřetena 15 000 otáček/min.

Tepelná stabilizace vřetene s chladičem

Rotační výměník nástrojů s min. 30 pozicemi

Kužel vřetene dle ISO 40

Řídící systém kompatibilní s řídícím systémem podporující technologie trochoidního frézování, která je již rozšířena o efektivní propočítávání dráhy, kde se při vysokém posuvu, velkou výškou třísky a malém konstantním opásání nástroje. Tato technologie zajistí úsporu času 50-75% proti klasickému obrábění a zejména úsporu opotřebení nástrojů

Řídící systém v českém jazyce

Pracovní posuv v osách X/Y/Z minimálně 35 m/min.

Automatický splachovací systém třísek

Kuličkové šrouby s dvojitou předepnutou maticí ve třech osách

Digitální servopohony a motory

Nástrojová a obrobková sonda

Rychloposuv max 35 m/min.

Pracovní posuv min 35 m/min.

Přesnost polohování +/- 0,004 mm

Opakovatelná přesnost 0,004 mm

Obchodní označení vertikálního CNC obráběcího centra: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Datum vystavení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Podpis oprávněné osoby: