Technická specifikace

Název  akce:     II/116 Malá Hraštice – Nový Knín

Místo realizace: silnice II/116,okres Příbram, cestmistrovství Dobříš

Staničení : II/116 v km 61,869 – 62,444- dl. 575 bm , V ULS 1243A053 – 1243A005

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v extravilánu za obcí Malá Hraštice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje.Vozovka je již po několik let vyspravována.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/116 po zimním období.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Frézování zápichů, jak na začátku úpravy , tak v konci úpravy v délce 6 m ,vyrovnávka podkladu z ACL 16+ 50/70 v tl. 50 mm,včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ 50/70 v tl. 40mm. Proříznutí  příčných a podélných spár  včetně zalití .Je uvožováno, že nový povrch vozovky bude pokládán v čelé šíři a oprava by se měla provádět za úplné uzavírky. Pokud nebude možné úplnou uzavírku zajistit , tak  započítané proříznutí středové spáry a její zalití., bude z rozpočtu odečteno. VDZ – vodící proužky včetně předznačení v šíři 12,5 cm. Zhotovitel zajistí a projedná  ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy města Dobříše. opatření příslušnému orgáno včetně realizace (DIO + DIR).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát).

Termín realizace: v roce 2023, akce bude realizovaná pouze, pokud bude schválené finanční krytí

Termín realizace: rok 2023

Doba realizace: 14 dní

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, prázdný rozpočet,

Fotodokumentace

Kontakty :

Oblastní provozní technik BN : Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, telefon 724216636

Vedoucí oblasti Benešov: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr: Jan Langhans , jan.langhans@ksus.cz, telefon 723673073

Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubíková@ksus.cz, telefon 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Jan Langhans

11.11..2021