Technická specifikace

zadání stavebních prací

Název akce:

III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek

Místo realizace akce:

silnice III/11510 ve staničení km 1,800 - 1,900, úsek mezi uzl. body 1241A03312 - 1241A03311-1241A03304-1241A229

silnice III/1024 ve staničení km 0,000 - 0,116 a ve staničení km 0,148 - 0,500, úsek mezi uzl. body 1241A03310 - 1241A03303 - 1243A125

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Praha západ, CMS Zbraslav, obec Řitka

Technický popis stávajícího stavu:

Jedná se dvě stávající stykové křižovatky, a to křižovatku silnic III/1024 a III/11510 a o křižovatku silnice III/1024 se sjezdovou a nájezdovou větví rychlostní komunikace D4.

Aktuální dopravně technický stav křižovatek je s ohledem na bezpečnost silničního provozu nevyhovující, v prostoru křižovatek došlo k řadě dopravních nehod. Stavební stav komunikací je v řešeném úseku v nevyhovujícím stavu. Vozovka vykazuje značené množství poruch - hloubkovou korozi, opakované vytváření výtluků, trhliny a nerovnosti. Živičný kryt je za hranicí své životnosti. Poruchy, které se zde opakovaně vytvářejí jsou odstraňovány v rámci běžné údržby silniční sítě, což je z ekonomického hlediska neefektivní. Odvodnění komunikace je řešeno odvodem vody přes nezpevněné krajnice do svahů zemního tělesa nebo do silničních příkopů, voda následně zasakuje do zeleně.

Základní popis akce:

Stávající stykové křižovatky budou přestavěny na okružní křižovatky. Jde o novou okružní křižovatku na silnici III/1024 v prostoru mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D4 a o okružní křižovatku silnice III/1024 a III/11510.

Silnice III/1024 a III/11510 budou rekonstruovány. V místech, kde je navržena nezpevněná krajnice, bude realizována z asfaltového recyklátu v šířce 0,75m (v případě svodidla 1,50m). Bude provedeno dosvahování nové krajnice na stávající terén, případně bude provedena úprava silničních příkopů. Veškeré příkopy na úseku budou pročištěny.

Rekonstruovaná vozovka silnice III/1024 je navržena s asfaltovým krytem. Hrana vozovky

bude opatřena krajnicemi z asfaltového recyklátu, v některých úsecích budou osazeny

betonové obruby (sjezdy, dopravní ostrůvky, středový ostrov okružních křižovatek) a na

krajnicích v úsecích, kde hrozí vyjetí vozidla (vjezdy a výjezdy z okružních křižovatek, viz.

situační výkres), budou položeny krajnicové prefabrikáty z betonu v betonovém loži. Plocha

dopravních ostrůvků a chodníků bude dlážděna betonovou dlažbou, pojížděný prstenec a

srpovité krajnice okružních křižovatek a plocha sjezdu na pozemek p. č. 2013/1 bude z velkých

kamenných kostek. Středový ostrov bude ozeleněn. U jižní okružní křižovatky je navržena

opěrná železobetonová úhlová zeď v délce 61m a o maximální výšce 2,5m (od základové

spáry k vrcholu římsy). Komunikace bude vybavena plastovými směrovými sloupky, ocelovými

svodidly a svislým a vodorovným dopravním značením.

Z důvodu výrazného vizuálního odlišení vjezdu okružní křižovatky a sjezdu na pozemek

p. č. 2013/1 bude plocha sjezdu provedena z velkých kamenných kostek a od asfaltové vozovky

bude oddělena betonovou obrubou s nášlapem +4cm.

Koncepce technického řešení:

SO 010 Příprava území

Tento SO zahrnuje demontáž stávajících svodidel, kácení zeleně, odstranění humusu a smýcení náletového keřového porostu. U jižní okružní křižovatky dojde k odstranění stávajícího dřevěného plotu v nezbytném rozsahu.

SO 101 Okružní křižovatka sever

Stavební objekt obsahuje přestavbu stykové křižovatky silnic III/1024 a III/11510 na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku s jednou spojovací větví ve směru od Mníšku pod Brdy (III/11510) do Čisovic (III/1024) a navazující úpravy komunikací. Vnější průměr okružní křižovatky je 35 m. Šířka okružního pásu je 6 m, šířka pojížděného prstence je 2 m. Délka úpravy III/1024 je 63,15 m a úprava III/11510 je dlouhá 104,67 m. Rekonstruovaná část III/1024 plynule navazuje na rekonstruovanou vozovku III/1024 v rámci jiné akce III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1.

SO 102 Okružní křižovatka jih

Stavební objekt řeší přestavbu stykové křižovatky silnice III/1024 a větve mimoúrovňové

křižovatky Řitka na dálnici D4 na jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku, která

výhledově umožní napojení přeložky silnice III/0042 do Líšnice jako 4. jihovýchodní

rameno okružní křižovatky (přeložka není součástí této akce). Vnější průměr okružní křižovatky je 44 m. Šířka okružního pásu je 5,30 m, šířka pojížděného prstence je 1 m. Součástí objektu je také rekonstrukce III/1024 v km 227,78 – KÚ km 501,37 (délka 273,59 m) a úprava větve MÚK Řitka v délce 40,50 m. Rekonstruovaná část III/1024 plynule navazuje na rekonstruovanou vozovku III/1024 v rámci jiné akce III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1.

SO 110 Chodníky

V prostoru severní okružní křižovatky je navržena výstavba chodníku v délce 80 m, který převede chodce přes prostor křižovatky ve směru z centra obce na most ev. č. 1024-1 přes dálnici D4. Chodník je veden po východní straně stavby. Konstrukce chodníku bude z betonové dlažby.

SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Obsahem objektu jsou veškerá dopravně inženýrská opatření (DIO) provedená v rámci stavby.

SO 190 Stálé dopravní značení

Obsahem objektu je veškeré nově navržené vodorovné a svislé dopravní značení a odstranění stávajícího svislého dopravního značení v rozsahu stavby.

SO 201 Opěrná zeď u okružní křižovatky jih

Stavební objekt obsahuje návrh nové úhlové opěrné zdi železobetonové v délce 61,03 m a výšce od základové spáry po vrchol římsy v rozmezí 1,90 – 2,50 m. Opěrná zeď je navržena z důvodu minimalizace trvalých záborů pozemků v soukromém vlastnictví, těleso pozemní komunikace je nutné v prostoru jižní okružní křižovatky rozšířit, aby bylo možné realizovat okružní křižovatku o daném průměru, který umožní výhledové napojení přeložky silnice III/0042 do Líšnice. Na římse bude upevněno ocelové mostní svodidlo H2. Na sloupky svodidla bude upevněno ocelovými stahovacími sponami zábradlí výšky 1,10 m.

SO 801 Vegetační úpravy

Součástí tohoto stavebního objektu bude ohumusování určených ploch a založení trávníku.

SO 802 Rekultivace vozovky větve MÚK

Stavební objekt řeší rekultivaci části stávající větve MÚK dálnice D4 (v rámci SO 102 bude konstrukce vozovky v určené ploše odebrána a u nové hrany vozovky bude dosypána krajnice celkové šířky 0,75 m z asfaltového recyklátu). Na ploše opuštěné vozovky budou provedeny terénní úpravy (odebrání násypu a srovnání terénu na úroveň přilehlého zemědělského pozemku), ohumusování a založení trávníku.

SO 901 Oplocení

Stavba si vyžádá demolici stávajícího dřevěného oplocení kolem pozemků p. č. 2017/2, 2016/2, 2016/3, 2025/3 (pozemky ve vlastnictví soukromého vlastníka, číslo listu vlastnictví 2691). Tento stavební objekt řeší obnovu odstraněného plotu v nové poloze.

Součástí zakázky je projednání a realizace DIO zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavební činnosti, ostatní požadavky (např. vytyčení IS, archeologický průzkum, geodetické vytyčení stavby apod.) a dokumentace ve stupni DSPS a RDS, oprava objízdných tras.

Oprava bude prováděna dle PD ve stupni PDPS, kterou zpracovala firma PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 452 72 387 s datem 07/2021.

Na stavbu bylo vydáno MÚ Černošice, odborem stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací rozhodnutí - stavební povolení (Spis. Zn.: výst.: 158674/2020/Se s NPM dne 16.6.2021).

Záruční doba: 60 měsíců

Doba realizace: 5 měsíců

Platební podmínky:

Fakturace bude vystavena měsíčně na základě potvrzeného soupisu prací ze strany TDI a objednatele.

Objednatel akce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 00066001

Kontaktní osoby:

Karel Motal, vedoucí TSÚ - oblast Kladno, mob.: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Šárka Balážová, projektový manažer, mob.: 607 584 721, e-mail: sarka.balazova@ksus.cz

Tomáš Řehořek, provozní cestmistr, mob.: 722 982 205, e-mail: tomas.rehorek@ksus.cz

Ivana Jurčíková, správní cestmistr, mob:. 724 030 690, e-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz

Fotodokumentace:

Zpracovala: Šárka Balážová v 05/2023