Technická specifikace veřejné zakázky na kompletní projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.“

Obsah

1.	Obecné požadavky a předmět plnění	1

2.	Nová budova ředitelství KSÚS	3

3.	Stávající budova – budoucí cestmistrovství	4

4.	Zázemí pro cestmistrovství	4

5.	Infrastruktura areálu	5

6.	Závěr	6

- Obecné požadavky a předmět plnění

KSÚS má zájem na realizaci investičního záměru Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen „akce“) v katastrálním území Říčany na pozemcích … .

Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace včetně rozpočtu pro výstavbu budovy a areálu ředitelství KSÚS. Dále zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně potřebných povolení pro umístění stavby a povolení stavby, majetkoprávní vypořádání, projednání s DOSS a dotčenými subjekty, zajištění a udržení platnosti potřebných stanovisek. Podání a zajištění potřebných žádostí.

Dále pak také technická pomoc objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a dle specifikace Přílohy č. 2 neoceněný soupis prací. Autorský dozor po dobu výstavby.

Areálem je myšleno:

- Nová budova ředitelství KSÚS

- Stávající budova – budoucí cestmistrovství

- Zázemí pro cestmistrovství

- Infrastruktura areálu

Místo plnění Říčany, pozemky parcelní číslo…

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí areálu je i záměr Záchranné služby Středočeského kraje – výjezdová základna a školící centrum Zdravotnické Záchranné služby Středočeského kraje p.o, jenž je připravován samostatně mimo tuto zakázku a je nutné  s ním provádět koordinaci, po celou dobu přípravy a realizace akce.

Pozemky pro realizaci akce jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Nachází se zde částečně rozestavěná budova, která bude dostavěna jako samostatný areál cestmistrovství.

Součástí zadání je i hotová studie proveditelnosti dostavby areálu KSÚS z 04/2021. Jedná se o návrh, který slouží pouze jako inspirace pro zhotovitele při vyhotovení vlastního návrhu areálu KSÚS. Návrh zhotovitele musí obsahovat požadavky Zadavatele, specifikované v tomto zadání a konkretizované na výrobních výborech.

Stavba a související investice musí splňovat technické a věcné požadavky dle platné legislativy včetně hygienických, požárních a provozních norem a musí být v souladu s platnými předpisy a zákony.

Prověření možnosti dotačního spolufinancování z dostupných výzev. V případě jeho uplatnění zajistit registraci akce a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.

Součástí plnění je i návrh využití nezastavěných ploch – zeleň, parkovací plochy, asfaltové plochy, oplocení pozemku včetně elektricky ovládané vjezdové brány aj.

Součástí plnění je i prověření energeticky úsporných opatření pro provoz budovy, jako jsou tepelná čerpadla, fotovoltaika, atd. a jejich zakomponování do projektu na základě propočtů a souhlasu investora a prověření spolufinancování z dostupných dotačních výzev.

Pro monitorování celého areálu bude sloužit kamerový systém. Zázemí bude v budově ředitelství.

Pro zabezpečení celého areálu bude sloužit Poplachový zabezpečovací a tísňový systém. Zázemí bude v budově ředitelství.

- Nová budova ředitelství KSÚS

Nová budova ředitelství bude koncipována z následujících prostor:

- 1x zázemí ředitele včetně toalety a sprchy. Vstup přes sekretariát ředitele, sezení pro 2 osoby. Součástí zázemí bude i kuchyňka a malý sklad.

- 5x samostatné kanceláře pro náměstky, vstup vždy přes sekretariát pro 2 osoby. Možno uspořádat systémem společný sekretariát pro dva náměstky.

- tisková mluvčí - 1x kancelář pro 2 osoby

- oddělení kontroly - 1x kancelář pro 3 osoby

- právní oddělení - 1x kancelář pro 3 osoby

- veřejné zakázky - 1x kancelář vedoucího a 1x kancelář pro 3 osoby

- Oddělení investic EU - 1x kancelář vedoucího a 2x kancelář pro 2 osoby

- Oddělení investic - 1x kancelář vedoucího a 2x kancelář pro 2 osoby

- Oddělení vypořádání staveb - 1x kancelář pro 2 osoby

- Ekonomický úsek - 1x kancelář pro 2 osoby

- Úsek str. a rozv. sil. - 1x kancelář pro 2 osoby

- Tech. provozní úsek - 1x kancelář pro 2 osoby

- 1x Spisovna minimálně 30 m2

- 1x Sklad minimálně 30 m2

- 2x Zasedací místnost na každém patře

- 1x servrovna

- 1x úklidová místnost

- 1x kotelna s možností připojení pračky

- Na každém patře oddělené toalety, sprchy, kuchyňka.

Místnosti budou splňovat hygienické limity a platné normy. Jejich velikost bude stanovena s ohledem na administrativní činnosti v nich vykonávané s potřebou uložení dokumentů. Místnosti budou vybaveny kromě zásuvek i přípojkami pro internet vždy v počtu osob, pro které je místnost určena plus jedna navíc. Součástí místností a prostor budou i pohybová čidla zabezpečovacího systému.

Koncepce budovy se předpokládá přízemí se vstupem a dvě patra. V přízemí budou umístěny minimálně skladovací prostory a archiv, servrovna, kotelna, úklidová místnost.

Okna se předpokládají plastová. Podlahy dlažba, vinil nebo lamino. Osvětlení bodové. K propojení pater bude sloužit schodiště a výtah.

- Stávající budova – budoucí cestmistrovství

Vypracovat projektové řešení v souladu s celkovou kompozicí areálu a s ohledem na aktuální stav budovy, přípojek, vybavení a ostatních rozestavěných věcí.

Zajištění potřebných povolení a projektu pro dostavbu budovy.

Místnosti budou dopracovány z hlediska funkčnosti dle návrhu z předmětné studie, jenž je součástí zadání. V budově budou sídlit pracovníci údržby cestmistrovství Říčany, cestmistr, vedoucí střediska, mostaři v celkovém předpokládaném počtu 20 osob.

V budově bude zřízen dispečink krajského dispečera (připojení počítače, televizor/velký monitor, místo pro odpočinek). V budově budou k dispozici šatny, umývárna a sprchový kout, kotelna, servrovna a noclehárna pro řidiče sypačů.

- Zázemí pro cestmistrovství

Pro potřeby údržby cestmistrovství, je součástí plnění projektový návrh včetně umístění, povolení a nacenění, se souhlasem a po projednání se zadavatelem, pro budovy a sklady sloužící jako:

- Sklad soli

- Sklad olejů

- Sklad dopravního značení

- Sklad náhradních dílů a příslušenství

- Dílna s dvěma montážními jámami

- Mycí box

- Garáž pro stání 6 nákladních vozidel

- Solankové hospodářství včetně výtlaku

- Úložiště posypových a inertních materiálů

- Skladová plocha tříděného odpadu

- Trafostanice (stávající)

- Infrastruktura areálu

Pro potřeby fungování areálu, s ohledem na analýzu již některých provedených sítí, je součástí plnění projektový návrh vedení a připojení, včetně umístění, povolení a nacenění, se souhlasem a po projednání se zadavatelem:

- Vodovodní řád areálu

- Splašková kanalizace pro areál

- Kanalizace kontaminovaných ploch

- Dešťová kanalizace pro areál včetně případné retence a/nebo jímky

- NTL plynovod pro areál

- Vedení NN pro areál

- Komunikační vedení SEK areálové

- Rozvody venkovního osvětlení včetně svítidel a jejich umístění

- Rozvody slaboproudu areálové

- Kamerový systém

- Zabezpečovací systém

- Dále také návrh, projednání, umístění, povolení a nacenění:

- Parkovací plochy areálu pro zaměstnance a návštěvy (cca 60)

- Oplocení areálu

- Terénní úpravy

- Sadové úpravy

- Komunikace a chodníky

- Odlučovač lehkých kapalin

- Závěr

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré návrhy a postup musí být konzultován se Zadavatelem na pravidelných, minimálně měsíčních, výrobních výborech k akci.

Žádost o potřebná povolení musí být podána kompletní, včetně potřebných stanovisek a vyjádření, jinak se plnění bere jako neuznatelné a stále běží dílčí termín na podání žádosti a s tím spojené sankce.

Dokumentaci ke stávající budově v areálu, si musí Zhotovitel obstarat na stavebním úřadě Říčany, pokud ji bude potřebovat. V současné době probíhá změna územního plánu města Říčany tak, aby mohl být areál na uvedených pozemcích v plném rozsahu realizován. Současný územní plán města Říčany výstavbu areálu v plném rozsahu neumožňuje. Zadavatel nezná rozsah prací, které byly v místě areálu v minulosti prováděny. Ke zjištění skutečného stavu slouží položka na průzkumy soupisu prací kde má zhotovitel nacenit předpokládané náklady pro zjištění faktů potřebných pro projektování a inženýrskou činnost.