TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Popis požadovaných funkcí a technických parametrů:

Zadavatel využívá v rámci kamerového systému kamery HIKVISION, proto požaduje v rámci nabídky, aby všechno nabízené zařízení bylo 100% kompatibilní s těmito kamerami.

Záznamové zařízení

Současné záznamové zařízení je umístěno v archivu. Zadavatel požaduje výměnu záznamového zařízení za zařízení, které bude na 100% kompatibilní s kamerami HIKVISION. Tyto kamery jsou používány v jednotlivých bodech školy a současné zařízení neumožňuje jejich 100% využití.

K záznamovému zařízení musí jít připojit minimálně 64 kamer. Součástí záznamového zařízení musí být HDD o velikosti 2x 6TB

| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet kamer IP | do 64 kamer | Počet PoE portů |  |
| Počet HDD slotů | 8x | Max. rozlišení záznamu | 8K |
| Datová propustnost (In / Out) | 320 / 400 Mbps | Video výstup | 2x HDMI / VGA |
| Alarmy In / Out | 16/9 | Audio In / Out | 1/2 |
| Síťové rozhraní | 2x 1Gbps | Video výstup - max rozlišení | 8K |
| Počet USB | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 | Max. kapacita HDD | 14 TB |
| eSATA rozhraní | Ano | Operační systém | Linux embedded |
| Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | Počet vzdálených připojení |  |
| Pohybová detekce | Z kamery | Interní video analýza | Ne |
| Dálkový ovladač | Ne | CVBS video výstup | Ne |
| RAID | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 | Podpora POS | Ano |
| Rack provedení | 2U | Napájení | AC 100-240V |
| Spotřeba | 50-60 Watt | Provozní teplota | -10° až +55° C |

- 64 kanálový NVR pro IP kamery s vysokým rozlišením a datovým tokem

- 2 rozhraní HDMI (různé zdroje) a 2 rozhraní VGA (různé zdroje), 8K nebo dva výstupy videa 4K

- Podpora speciálních kamer, včetně kamery pro počítání osob, kamery ANPR (automatické rozpoznávání registračních značek) a kamery s rybím okem

- Pokročilá technologie streamování umožňuje plynulé živé zobrazení za špatných síťových podmínek

- Podporuje RAID 0, 1, 5, 6, 10 a N+M hot spare pro ještě spolehlivější ukládání dat, účinně předchází riziku ztráty dat

Výměna stávajících starých kamer – vnitřní kamery I

Součástí kamerového systému jsou staré kamery Honeywel. Zadavatel požaduje jejich výměnu za nové kamery, které budou 100% kompatibilní s kamerami HIKVISION. Jedná se o 7 kamer.

| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Dome ball kamery | Počet megapixelů | 4 megapixely |
| Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 30 metrů |
| Objektiv | 2,8 mm | Typ objektivu | monofokální |
| WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
| Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
| Antivandal krytí | Ne | Maximální rozlišení | 2560 x 1440 |
| Maximální počet snímků | 2560 x 1440 @ 25fps | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Multistreaming počet | 3 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom |
| Horizontální úhel max. | 100° | Snímač | 1/3" CMOS |
| Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | MicroSD slot max.128GB |
| Video analýza | Ano | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
| Audio In / Out | Integrovaný mikrofon | Auto(Smart) Tracking | Ne |
| RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
| Spotřeba | 5-10 Watt | Typ PoE | PoE |
| Provozní teplota | -30° až +60° C | Stupeň krytí IP | IP66 |

Rozlišení do 4 Mpix (2560 x 1440) při 25sn/s

Integrovaný automaticky řiditelný IR přísvit s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30 m

Venkovní IP66 provedení

Vestavěný mikrofon

WDR 120dB – Dvojitá expozice scény, reálné barvy, vysoká dynamika obrazu

Podpora nových rozdílových kompresí - H.265, H.265+, H.264+, H.264

Video analytické funkce podporované již v kameře

Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, až do 1 předdefinované virtuální čáry

Detekce narušení – Vstup a setrvání v předdefinované virtuální oblasti, až do 1 předdefinované virtuální oblasti

Instalace nový kamer – rozšíření kamerového systému – vnitřní kamery II.

Součástí kamerového systému jsou kamery HIKVISION. Zadavatel požaduje rozšíření kamerového systému o další body v budově školy. Jedná se o 5 kamer.

| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Dome ball kamery | Počet megapixelů | 4 megapixely |
| Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 30 metrů |
| Objektiv | 2,8 mm | Typ objektivu | monofokální |
| WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
| Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
| Antivandal krytí | Ne | Maximální rozlišení | 2560 x 1440 |
| Maximální počet snímků | 2560 x 1440 @ 25fps | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Multistreaming počet | 3 streamy | Velikost zoomu | Není motor zoom |
| Horizontální úhel max. | 100° | Snímač | 1/3“ CMOS |
| Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | MicroSD slot max.128GB |
| Video analýza | Ano | Alarmy In / Out | Neobsahuje |
| Audio In / Out | Integrovaný mikrofon | Auto(Smart) Tracking | Ne |
| RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
| Spotřeba | 5-10 Watt | Typ PoE | PoE |
| Provozní teplota | -30° až +60° C | Stupeň krytí IP | IP66 |

Rozlišení do 4 Mpix (2560 x 1440) při 25sn/s

Integrovaný automaticky řiditelný IR přísvit s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 30 m

Venkovní IP66 provedení

Vestavěný mikrofon

WDR 120 dB – Dvojitá expozice scény, reálné barvy, vysoká dynamika obrazu

Podpora nových rozdílových kompresí – H.265, H.265+, H.264+, H.264

Video analytické funkce podporované již v kameře

Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry, až do 1 předdefinované virtuální čáry

Detekce narušení – Vstup a setrvání v předdefinované virtuální oblasti, až do 1 předdefinované virtuální oblasti

Připojení stávajících kamer do kamerového systému – rozšíření kamerového systému

Ve dvou bodech školy se nacházejí kamery, které zadavatel požaduje připojit do kamerového systému školy. Jedná se o 2 kamery: v knihovně a před učebnou L1. Kamery mají H265 a ONVIF protokol.

Instalace nový kamer – venkovní kamery

Součástí kamerového systému jsou kamery HIKVISION. Zadavatel požaduje rozšíření kamerového systému o další body vně budově školy. Jedná se o 4 kamery.

| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Bullet kamery | Počet megapixelů | 4 megapixely |
| Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 60 metrů |
| Objektiv | 2,8 - 12 mm | Typ objektivu | motorický |
| WDR | 120dB reálné | Citlivost | standardní |
| Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
| Antivandal krytí | Ano | Maximální rozlišení | 2688 x 1520 |
| Maximální počet snímků | 2688 x 1520 @ 25fps | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Multistreaming počet | 3 streamy | Velikost zoomu | 4x zoom |
| Horizontální úhel max. | 95° | Snímač | 1/3" CMOS |
| Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | MicroSD slot max.256GB |
| Video analýza | Ano | Alarmy In / Out | 1/1 |
| Audio In / Out | 1/1 | Auto(Smart) Tracking | Ne |
| RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Nepodporuje |
| Spotřeba | 10-20 Watt | Typ PoE | PoE |
| Provozní teplota | -30° až +60° C | Stupeň krytí IP | IP67 |

Rozlišení 4 Mpix (2688 × 1520) při 25sn/s

Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit EXIR s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 60 m

Venkovní IP67 a IK10 provedení

WDR 120 dB – Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu

Podpora nových rozdílových kompresí - H.265+, H.265, H264+, H.264

Video analytické funkce podporované již v kameře

Detekce překročení čáry – Překročení předdefinované virtuální čáry

Detekce narušení – Vstup a výstup ze předdefinované virtuální oblasti

Zachycení lidského těla – Přesnější detekce osob pro eliminaci falešných poplachů

Instalace nový kamer – venkovní kamera SPZ

Součástí kamerového systému jsou kamery HIKVISION. Zadavatel požaduje rozšíření kamerového systému o další body vně budově školy. Jedná se o 1 kameru.

| Parametr | Hodnota | Parametr | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Kamery pro čtení SPZ | Počet megapixelů | 4 megapixely |
| Vnitřní / Venkovní | Venkovní provedení | Délka přísvitu max. | 50 metrů |
| Objektiv | 2,8 - 12 mm | Typ objektivu | motorický |
| WDR | 140dB Light Fighter | Citlivost | extra vysoká - DarkFighter |
| Napájení | PoE / DC12V | WI-FI (bezdrát.) | Nepodporuje |
| Antivandal krytí | Ano | Maximální rozlišení | 2688 x 1520 |
| Maximální počet snímků | 2688 x 1520 @ 25fps | Komprese videa | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Multistreaming počet | 5 streamů | Velikost zoomu | 4x zoom |
| Horizontální úhel max. | 110° | Snímač | 1/1,8" CMOS |
| Režim Den/Noc | IR-cut | Interní úložiště | MicroSD slot max.256GB |
| Video analýza | Pokročilá | Alarmy In / Out | 2/2 |
| Audio In / Out | Neobsahuje | Auto(Smart) Tracking | Ne |
| RS-485 ovládání | Nepodporuje | Video výstup | Ano (PAL) |
| Spotřeba | 10-20 Watt | Typ PoE | PoE + |
| Provozní teplota | -30° až +60° C | Stupeň krytí IP | IP67 |

Noční obraz

Rozlišení do 4 Mpix (2680 x 1520) při 25sn/s

Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 50m

WDR 140dB - Trojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu

Motor zoom -Motorický objektiv pro vzdálené řízení úhlu záběru

Lepší světlenost objektivu - F1.2 umožní až o 36% větší průchodnost světla oproti předchozím modelů z F1.4

Deep learning- chytrá analýza zachyceného videa (počítání lidí, rozpoznání obličejů, detekce helmy, řízení front)

Pět současných streamů - pro nahrávaní, mobilníé telefony, živý dohled, zařízení třetích stran apod.

Podpora nových rozdílových kompresí - H.265, H.265+, H.264+, H.264

Venkovní IP67 a IK10 antivandal provedení

Video analytické funkce podporované již v kameře

Detekce překročení čáry - Překročení předdefinované virtuální čáry

Detekce narušení - Vstup a setrvání v předdefinované virtuální oblasti

Vstup a výstup ze zóny

Detekce zmizení objektu - Objekty odstraněné z předdefinované oblasti, například zmizelé obrazy

Detekce zapomenutého zavazadla - Objekty objevené v předdefinované oblasti, jako jsou zavazadla, peněženka, nebezpečné objekty

Počítaní osob

Face detekce - Detekce obličeje v obraze

ANPR funkce podporované již v kameře

Rozpoznání vozidla, včetně typu vozidla, značky, barvy

Rozpoznání SPZ, a to i pro motorky

Seznam povolených a zakázaných SPZ až pro 10 000 záznamů

Rozpoznání vozidla bez SPZ

Instalace nutných síťových prvků

Součástí kamerového systému bude nutné pořídit síťové prvky, jako např.: Patch panel, switch, UTP kabely, PoE napájení.

Vytvoření kompletní technické dokumentace ke kamerovému systému

Zadavatel požaduje vytvoření technické dokumentace včetně zákresu do půdorysu školy.

Kompletní instalační práce za celou zakázku

Zadavatel požaduje, aby cenová nabídka byla včetně všech instalačních prací a montážních prací. Zadavatel odhaduje, že bude potřeba 800 metrů lištování a kabeláže.