Technická specifikace

Název akce:      III/1111  Bystřice - Jinošice

Místo realizace: silnice III/1111 od nového asfaltového koberce (v lese) přes Opřetice na kř. III/1114 Jinošice, okres Benešov

Staničení: od 1,273 do 3,727 km, délka úseku 2454 m, průměrná šířka 5,5 m

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, částečně v intravilánu obce Opřetice a částečně v extravilánu obcí Bystřice a Jinošice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době slouží pro provoz těžké zemědělské a lesní techniky. Dále vozovka slouží jako objízdná trasa při dopravních nehodách na silnici I. třídy č. I/3. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a hrboly.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1111.

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50mm v napojení na navazující vozovku a v obci Opřetice, dále bude provedeno očištění, vyrovnání dešťové vpusti, vyčištění propustků, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACO v tl. 50mm. Před pokládkou ACO bude provedeno seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením a částečně čištění příkopů příkopovou frézou. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:

36 měsíců.

Platební podmínky:

Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2018

Přílohy:

Výkaz výměr

Rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí provozu: Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724216636

Vedoucí TSÚ: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, 725144165

Provozní cestmistr: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Správní cestmistr: Květuše Zoubková, kvetuse.zoubkova@ksus.cz, 602577895

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Bc. Milan Jonszta

5. 3. 2018