Technická specifikace

Název  akce:      II/125 – od TPCA ke kř.III-12557 Veltruby

Místo realizace:    mezi obcemi Ovčáry a Velký Osek.

Staničení : od  78,009 do  79,847 km,  délka úseku  1,838 km,  prům.šířka 8,5 m,

plocha 15 623 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v extravilánu mezi obcemi Ovčáry a Velký Osek. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak i těžkou nákladní a kamionovou dopravu a je používaná jako spojnice mezi Kolínem a dálnicí D-11.  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství hrbolů apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/125.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno vyfrézování 5 cm, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm, seřezání krajnic s naložením, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení, středová čára a vodící proužky v plastovém provedení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 3 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedouci provozu:     Jiří Procházka,jiri.prochazka@ksus.cz.,724 877 630

Provozní cestmistr:   Milan Havránek, 778 761 622; milan.havranek@ksus.cz

Správní cestmistr:     Ivan Kutil,ivan.kutil@ksus.cz.,724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Milan Havránek