Technická specifikace

Název akce:        III/2285 Václavy - Zavidov

Místo realizace: silnice III/2285 mezi Václavama a Zavidovem

Staničení:    od  5,400  do  6,300 km, délka úseku 0,900 km, prům. šířka 5 – 5,3 m, plocha 4617 m2, uzlové body 1213A100 – 1213A041, okres Rakovník, středisko Rakovník

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu i extravilánu obce Václavy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, autobusovou, a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2285.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACo v tl. 50 mm. Zalití příčných trhlin. Zřízení příkopů, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018. Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: v trvání 2 týdnů v roce 2018

Kontakty:

Vedoucí provozu:   Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr: Mgr. Luboš Doleček, lubos.dolecek@ksus.cz, 606 059 215

Pavel Jícha, pavel.jicha@ksus.cz, 606 647 740

Správní cestmistr:   Zdeněk Englický, zdenek.englicky@ksus.cz, 606 613 709

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Zpracoval:                 Mgr. Luboš Doleček