# Technická specifikace

# Název akce :                    III/3324 Veleliby

# Místo realizace akce :    silnice III/3324 Veleliby , okres Nymburk

Staničení:   0,000-0,675 km, délka úseku 675 bm, šířka 5,5 bm,  plocha 3783 m²

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Velelliby. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, na čemž se značnou měrou podílí nevhodné odvodnění komunikace současně je také zatížena těžkou nákladní dopravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu – dle rozpočtu.

Technologie opravy :

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 60mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení Vodorovného dopravního značení barvou, vodící proužky, dělící čára apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 2 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :

Vedoucí provozu : ………………………Jiří Procházka, jiri.prochazka@ksus.cz, 724 877 630

Provozní cestmistr: ……………………   Jiří Vosáhlo, jiri.vosahlo@ksus.cz 606 609 892

Správní cestmistr : ………………………Ilona Novotna, ilona.novotna@ksus.cz 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace:

Zpracoval:  Jiří Vosáhlo