Technická specifikace

Název  akce:      III/12133 hranice JČ kraje - kř. III-10529,   0,675- 5,252 km

Místo realizace: silnice III/12133 od hranice JČ kraje přes obce Chválov a Dražka na kř. III/10529

Staničení : od  0,675 do 5,252 km,  délka úseku  4,577 km,  průměrná šířka 4,9 m, plocha 22625 m2 včetně 152 m2 rozjezdů

Popis součastného stavu:

Jedná se o  komunikaci III. třídy od hranice Jihočeského kraje přes obce Chválov a Dražka na kř. se silnicí III/10529. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o páteřní komunikaci mezi Středočeským a Jihočeským krajem, která je využívána zejména v případě uzavření silnice II/121. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly, poškozenou krajnici apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12133.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Seřezání krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů, návrh a projednání včetně realizace DIO. Sanace poškozené části komunikace. Instalace silničních obrubníků v obci Dražka – zamezení toku vody do obytných domů.. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm za účelem napojení komunikace a dále v osadě Chválov od zač. obce k MK Březí.. Provedení očištění, Spojovací postřik a provedení vyrovnávky, , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Frézování spár a prasklin a   zalití asfaltovou zálivkou.. Zřízení nezpevněné krajnice ze štěrkodrtě. Realizace VDZ.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do konce roku 2018, doba výstavby 10 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu :   Jiří ŠRANKOTA, mailto:jiri.srankota@ksus.cz , 724216636

Vedoucí TSU:   JUDr. Luděk BENEŠ, mailto:ludek.benes@ksus.cz, 725144165

Provozní cestmistr:  Milan PLACHÝ, Mgr., mailto:milan.plachy@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:	Ludmila ZRŮBKOVÁ, Ing., mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  26. března 2018

Mgr. Milan PLACHÝ