Technická specifikace

Název akce:	III/23715 Tuřany

Místo realizace:	silnice III/23715

Staničení:	od  0,000–0,879 km, délka úseku 0,879 km, šířka 5,5m, plocha 4 835 m², uzlové body 1221A059  1221A198, okr. Kladno, středisko Slaný

ÚSEK OPRAVY

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, a to o průjezd obcí Tuřany až ke křižovatce se silnicí III/23713. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, a autobusovou dopravu.  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/23715

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude proveden diagnostický průzkum, sanace konstrukčních vrstev do 25 cm, bude provedeno odfrézování, provedení očištění, spojovací postřik, pokládka podkladní vrstvy ACL 22+ v tl.60 mm a pokládka ABS v tl.40mm.  Provedení úpravy krajnic, příkopů, vodorovného dopravního značení, vodící proužky, apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: trvání 5 týdnů v roce 2018

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí provozu: Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr: Jakub Hruška, jakub.hruska@ksus.cz, 724 032 145

Správní cestmistr: Jitka Kučerová, jitka.kucerova@ksus.cz, 724 032 505

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5