Technická specifikace

Název  akce:      II/127 Vračkovice

Místo realizace: silnice II/127 z Načeradce od nového koberce na křiž.se sil.III/1272 v obci Buková v okr.Benešov

Staničení : 0,2-3,300 km,průměrná šířka silnice je 5,5 m,celk.plocha 17 100 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy,která je v nevyhovujícím stavu,je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy.Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.Povrch silnice je,kromě výsprav,tvořen penetr.nátěrem.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/127.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno místy odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění , spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude provedeno seřezání krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky..

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: dle smlouvy

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do 30.9.2018

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Projektová dokumentace

Stavební povolení

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí TÚ:JUDr.Luděk Beneš,e-mail:ludek.benes@ksus.cz,tel.725144165

Vedoucí provozu: Jiří Šrankota,e-mail:jiri.srankota@ksus.cz,tel.:724216636

Provozní cestmistr: Josef Klápa,e-mail:josef.klapa@ksus.cz,tel.:602287493

Správní cestmistr : Miluše Hrejzková,e-mail:miluse.hrejzkovaksus.cz,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Josef Klápa