Technická specifikace

Název akce:      III/0307 Lešetice průtah 0,000 – 0,674 km

Místo realizace: silnice III/0307 Lešetice průtah, okres Příbram

Staničení : od  0,000  do  0,674 km, délka úseku  0,674 km,  prům.šířka 7,8 m, plocha     5 346 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v průtahu obce Lešetice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době slouží jako příjezdová komunikace k památníku Vojna. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0307.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování živičného krytu v tl. 50 mm, výškové vyrovnání ul. vpustí, hydrantů a šoupat, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo 11S v tl. 50mm. Odfrézování a zalití příčných a podélných spár, provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: |Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2018

Přílohy: výkaz výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Vedoucí provozu:  Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724 216 636

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí TSÚ:  JUDr. Luděk Beneš, e-mail: ludek.benes@ksus.cz, tel.: 725 144 165

Správní cestmistr: Miloslava Kubová, miloslava.kubova@ksus.cz, 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr