Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:    III/0096 I/9 – Kojetice – II/101 (III/0096 Kojetice, km 0,000 – 0,838)

Místo realizace:  silnice č. III/0096 od kř. I/9 ke kř. III/2443

Staničení: od 0,000 km do 0,838 km (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A018 – 1222A120)

délka úseku 838 m, prům. šířka v intravilánu 6,0 m , plocha 5028 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, která zajišťuje dopravní obslužnost obce Kojetice. Oprava silnice je v intravilánu obce Kojetice. Tento úsek dlouhý 838 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky např. síťový rozpad, výtluky, ztráta makro a mikrotextury apod. Jde o silnici se střední intenzitou automobilové dopravy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0096.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 838 bm. Bude provedeno odfrézování živičných vrstev 60mm, sanace části okrajů vozovky v ploše 800m2 (bude upřesněno na místě), pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, 11S 50mm, včetně spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů (tvar viz. příloha) vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic z R-materiálu, výměna svodidel, výšková úprava vpustí a krycích hrnců a zřízení VDZ (vodící proužky, přechody atd.).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2024/2025  –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Účelová dotace SFDI (SOKP)

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: 702 265 979, email: pavel.zabilka@ksus.cz

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka