Technická specifikace rozšíření kapacity Gymnázia Joachima Barranda, Beroun

Technická specifikace vychází ze studie přístavby gymnázia zpracované KAVA spol.s.r.o., Pod Novým lesem 49, Praha 6 z roku 2023. Technická specifikace určuje předpokládanou zastavěnou plochu a předpokládaný obestavěný prostor včetně požadavků zadavatele na rozšíření kapacity v takovém rozsahu, aby účastníci veřejné zakázky byli schopni předložit cenovou nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci zpracování studie upravit požadavky na přístavbu objektu.

Zadavatel:

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun

Talichova 824 Beroun

IČ: 47558407

Stávající stav:

Budova gymnázia se nachází v ulici Talichově, v širším centru Berouna. Budova byla postavena okolo roku 1931, jako školicí středisko armády. Jako gymnázium je využívána zhruba od počátku našeho tisíciletí. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím, třemi nadzemními a podkrovím. Hlavní křídlo je orientováno severojižním směrem do ulice, boční krajní křídla jsou vybudována jižním směrem, stejně jako středový rizalit.

Dům je zděný, s betonovými stropy a valbovou střechou s dřevěným krovem. Stěny stávající budovy jsou z plných cihel a jsou založeny na betonových pasech na holocénních písčitých až písčitoštěrkových náplavách na skalním podkladu. Vodorovné konstrukce stropů tvoří železobetonové desky, ve třídách vyztuženy žebry krytými dodatečně podhledem. Tento typ stropu je použitý i v posledním patře pod krovem.

Sedlová střecha zakončená valbou je podpírána vaznicovým krovem typu stojaté stolice, kde jsou krokve uloženy na nadezdívce s pozednicí a střední vaznici, vynášenou v plných vazbách sloupy a vazným trámem uloženým do krajních kapes a na střední zdi. Pochozí lávka z fošen je umístěna na vazných trámech. Stabilita krovu je zajištěna příčnými vzpěrami, kleštinou a podélnými pásky. Krytinou je keramická drážková taška na latích a kontralatích s pojistnou hydroizolací. Krov není zateplen. Krov je poměrně v dobrém stavu, lokálně došlo k poškození pojistné hydroizolace. Krov typu stojaté stolice má relativně malý sklon a je vynášen sloupky umístěnými na vazných trámech v plných vazbách. Malý sklon krovu komplikuje i jeho možnosti využití pro vestavbu. Střešní plášť tvoří keramická krytina.

Hlavní vnitřní železobetonové schodiště bylo doplněno v příčných křídlech třemi vnějšími ocelovými propojujícími 1.NP s venkovním terénem. Nosné konstrukce budovy jsou v dobrém statickém stavu a nevykazují poruchy.

Základem dispozice je chodbový dvoutrakt, učebny jsou orientovány do ulice, chodba do vnitrobloku, ve středovém rizalitu je umístěné sociální zázemí gymnázia. Stavba má jedno centrální schodiště a pro potřeby úniků jsou přistavěna venkovní schodiště, která však obsluhují pouze 1. nadzemní podlaží stavby. Trakt učeben je poměrně úzký, prozrazuje, že stavba nebyla postavena jako školská stavba.

Stávající učebny se nacházejí v nadzemních podlažích, v podzemním podlaží je umístěna, kromě technických místností, šaten a dalšího zázemí stavby, především jídelna.

Podkroví školy je nevyužité, střešní plášť je z interiéru zakončen pojistnou hydroizolací, komíny v podkroví jsou ubourané.

Ke škole přiléhá pozemek, který je v jihovýchodní části, je v části navazující na budovu využíván především jako parkoviště. Přiléhající pozemek v jihovýchodní části navazuje na budovu a je využíván především jako parkoviště. V další části jsou umístěna venkovní sportovní hřiště.

Záměr:

Rozšíření gymnázia musí splňovat tyto minimální parametry:

- navýšení kapacity pro cca 120 studentů, 10 pedagogů (tj. minimálně 4 učebny pro 32 studentů, 4 učebny pro 20 studentů, 2 PC učebny pro 20 studentů, 5 kabinetů pro učitele, skladovací a technické prostory (např. umístění serverů), hygienické zázemí), vhodná je společenská místnost např. pro přednášky

- zajištění bezbariérového přístupu pro celou školu.

Navrhované nově vzniklé / Nově navrhované užitné plochy:

Užitná plocha učeben 670 m2

Užitná plocha kabinetů 60 m2 (v dostavbě křídla)

Užitná plocha relax zón 320 m2 (ve stávající hmotě)

Navrhovaný nově vzniklý obestavěný prostor/ Nově navrhovaný obestavěný prostor:

Dvorní křídlo 5 900 m3

Úniková schodiště 575 m3

Užitná plocha – vestavba do podkroví: 285 m2 (kabinety, knihovna apod., bez chodby)

Vestavba podkroví 1 145 m3

Základem řešení je prodloužení středního dvorního rizalitu na hloubku bočních křídel a jeho navázání na všechna podlaží školy. Horní podlaží, v úrovni krovu stávající budovy, je z hmotových důvodů navrženo jako ustupující. V každém podlaží dostavby jsou umístěny dvě učebny. Jelikož stávající školní budova nedisponuje volnými pobytovými prostory pro žáky a pro přístup do novostavby je zapotřebí předělat dispozici stávajícího středového rizalitu, je nové sociální zázemí školy umístěno v hmotě dostavby a prostor stávajícího rizalitu je uvolněn pro nově vznikající relax zóny na každém podlaží. Zdůrazňuje se tím také význam hlavního schodiště jako přirozeného těžiště provozu budovy. Tím dochází ke zvýšení prostorového komfortu a architektonické kvality celé budovy. Podstatnou výhodou tohoto konceptu je způsob výstavby, kdy je možné ve dvoře realizovat novou hmotu krčku, a po jejím dokončení provést relativně rychle propojení se stávající budovou.

Hmotu dostavby ve dvoře doplňují nové hmoty venkovních únikových schodišť, která jsou provedena jako ocelová subtilní. Schodiště vedou do 3.NP a jsou ukončena zastřešením v úrovni stávající hlavní římsy. Nová venkovní schodiště jsou z jejich venkovní podesty napojena na konci chodeb novými vstupy v místě stávajících oken.

Stávající střecha s krovem zůstává zachována. Z ulice je prolomena jen osazením střešních oken, ze strany dvora jsou v části vsazeny průběžné vikýře – oba tyto zásahy slouží pro možné umístění funkcí nad rámec zadaného programu. Nižším objemem zastavění stávající terasy je propojena s novou dvorní dostavbou. /Stávající terasa bude propojena s novou dvorní dostavbou.

Dostavba je přístupná přes nově zřízenou relax zónu ve stávajícím rizalitu. Na ten navazuje blok sociálních zázemí a výtahu, jednotlivé funkce jsou přístupné jak z prostoru relax zóny, tak ze středové chodby, která vede k učebnám a kabinetům. V dostavbě se střídají podlaží s velkými učebnami s podlažími s menšími speciálními učebnami doplněnými kabinety. V horním, ustupujícím, podlaží se nachází dvě menší speciální učebny bez kabinetů.

Dispozice horního podlaží je rozšířena do stávajícího podkroví, kam lze formou jednoduché vestavby umístit doplňkové školní provozy (nad rámec zadaného stavebního programu) - např. další kabinety, případně např. prostory pro volnočasový pobyt žáků. Předpokladem jsou minimální zásahy do krovu, proto se v podkroví neuvažuje s umístěním plnohodnotných učeben./ o umístění plnohodnotných učeben.

Konstrukční a materiálové řešení:

Předpokládáme železobetonovou monolitickou skeletovou konstrukci s železobetonovými trámovými stropy a vyzdívkami obvodového pláště a příček. Venkovní ocelová schodiště jsou navržena v odlehčené konstrukci, kde se nosné prvky nacházejí ve středovém zrcadle schodiště, jehož ramena a podesty jsou z těchto prvků vykonzolované. Obvod konstrukce tak tvoří ocelová lanová síť a lehké zábradlí. S jižním schodištěm je sdružen tubus výtahu.

Plášť budovy:

Umístění otvorů ve hmotě dostavby prozrazuje její vnitřní náplň - dvě učebny v symetrické dispozici, s otvory propsanými přes roh stavby oddělené středovým pásem zdiva. V ustupujícím podlaží je středový pás potlačen. Příčky kabinetů jsou skryty za pevnými částmi výplně okenních otvorů. Plášť stavby bude detailně řešen v dalším stupni, kdy bude možné detailně posoudit světelné poměry v učebnách dle jednotlivých podlaží a v souvislosti s upřesněným konstrukčním systémem upřesnit jeho provedení.

Průběžný vikýř bude převážně prosklený, s plechovou krytinou.

V souvislosti s nástavbu doporučujeme rekonstrukci a nové výtvarné řešení stávající fasády gymnázia, ze které se nyní odlupují vrstvy nátěru. V koordinaci se jiným projektem je navrženo zateplení celé budovy. Dále náhradu zastřešení vstupu za novou konstrukcí, která bude lépe odpovídat novému výrazu budovy.

Okolí budovy:

V rámci dostavby středového křídla je navržena úprava dvora. Parkování na dvoře bude vymístěno z prostor mezi křídly/ Parkování na dvoře v prostoru mezi křídly již nadále nebude možné a bude soustředěno východně od budovy. Mezi parkováním a dostavbou nového křídla je umístěn oddělující pás zeleně. Prostory mezi křídly budovy budou kultivovány zelení a venkovním mobiliářem na venkovní pobytová / relaxační atria. Součástí této úpravy budou i úpravy nivelity atrií (tyto plochy v současné chvíli řeší výškové rozdíly mezi nivelitou parkování a nivelitou 1.PP, výškové rozdíly činí cca 0,5 – 1,2m). Součástí úprav budou cesty spojující únikové a zásobovací cesty budovy s parkovištěm.

Další vyvolané úpravy:

Jídelna

V suterénu budovy školy se nachází jídelna s kapacitou cca 45 míst k sezení. Výdej jídel (příprava dovezených hotových jídel, bez vlastní varny) dle informací ze školy již nyní trvá 3 hodiny. V souvislosti s rozšířením kapacity školy je zapotřebí zajistit i zvýšení kapacity jídelny, především její odbytové plochy. Toho lze docílit buď rozšířením jídelny na úkor s ní související posilovny, nebo rozšířením formou dostavby odbytové plochy k plášti budovy jižním směrem.

Šatna

Šatní skříňky se ve stávajícím provozu školy nacházejí v místnostech v podzemním podlaží a na vybraných chodbách. Šatní skříňky budou umístěny v suterénu nové hmoty dvorního křídla.

FOTODOKUMENTACE