1, Zahradní domek 6 m x 4 m

Exteriér:

Příprava podkladu – zakládací latě (50 mm x 30 mm)

Fasádní fólie včetně distančních latí

Fasádní deska – barevné provedení antracit – obklad dveří a částečný obklad stěny

Vzhled obkladu – laťový rošt, obkladový materiál – modřínové provedení

Podlaha OSB desky, tloušťka 18 mm

Střecha OSB desky, tloušťka 18 mm

Střešní krytina PVC – barevné provedení tmavě šedá (geotextilie, fatrafol)

Klempířské prvky – barevné provedení tmavě šedá (okapní plech – viplanyl rš 20 cm, štítové lemování rš 20 cm), žlaby, svody (hranaté) – pozink

Dveře – dvoukřídlé 80 cm + 50 cm, ocelový rám a dřevěný obklad, zavírání na kliku + zámek FAB

Okno vodorovné – 1,77 m x 0,57 m, plastové, výklopné, včetně vnitřních lišt, okenních parapetů, ostění, barevné provedení šedá/bílá – 3 ks

Interiér:

Vnitřní výška 2,20 m

Zateplení stěn – tloušťka 80 mm

Zateplení stropu minerální vatou – tloušťka 100 mm

Zateplení podlahy polystyrenem – tloušťka 100 mm

Spodní záklop podlahy, stěny, strop -  OSB desky, tloušťka 12 mm

Parotěsná fólie včetně prolepení a distančních latí

Tmelení OSB desek

Štěrkové podloží

- včetně všech spojových materiálů, dodání, montáže, úprav

- včetně všech souvisejících prací pro kompletní realizaci zakázky

- prodloužená záruka 36 měsíců

| Cena bez DPH | DPH | Cena |
| --- | --- | --- |

2, Zahradní domek 4 m x 2,5 m

Exteriér:

Příprava podkladu – zakládací latě (50 mm x 30 mm)

Fasádní fólie včetně distančních latí

Fasádní deska – barevné provedení antracit – obklad dveří a částečný obklad stěny

Vzhled obkladu – laťový rošt, obkladový materiál – modřínové provedení

Podlaha OSB desky, tloušťka 18 mm

Střecha OSB desky, tloušťka 18 mm

Střešní krytina PVC – barevné provedení tmavě šedá (geotextilie, fatrafol)

Klempířské prvky – barevné provedení tmavě šedá (okapní plech – viplanyl rš 20 cm, štítové lemování rš 20 cm), žlaby, svody (hranaté) – pozink

Dveře – jednokřídlé 80 cm

Okno vodorovné – 1,77 m x 0,57 m, plastové, výklopné, včetně vnitřních lišt, okenních parapetů, ostění, barevné provedení šedá/bílá

Interiér:

Vnitřní výška 2,20 m

Zateplení stěn – tloušťka 80 mm

Zateplení stropu minerální vatou – tloušťka 100 mm

Zateplení podlahy polystyrenem – tloušťka 100 mm

Spodní záklop podlahy, stěny, strop -  OSB desky, tloušťka 12 mm

Parotěsná fólie včetně prolepení a distančních latí

Tmelení OSB desek

Štěrkové podloží

- včetně všech spojových materiálů, dodání, montáže, úprav

- včetně všech souvisejících prací pro kompletní realizaci zakázky

- prodloužená záruka 36 měsíců

| Cena bez DPH | DPH | Cena |
| --- | --- | --- |