Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/2433 hranice kraje – Mírovice

Místo realizace: silnice III/2433 hranice kraje – Mírovice, okres Praha-východ

Staničení : od 0,000 km do 0,742 km (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1224A272 – 1224A186)

délka úseku 742 m, prům. šířka 5,4 m, plocha 4 006,8m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, od hranice kraje až ke křižovatce III/0101 v obci Mírovice. Oprava silnice je částečně v intravilánu obce Mírovice. Úsek je dlouhý 742 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2433.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 742 m. V intraviálnu obce Mírovice (staničení km 0,400 – 0,742) bude provedeno frézování živičných vrstev, dále bude proveden zápich pro napojení na stávající komunikaci, v rámci stavby bude provedena sanace okrajů vozovky v ploše 750 m2 (bude upřesněno na místě), pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár a v rámci stavby budou výškově upraveny vodovodní a kanalizační znaky. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic a zřízení VDZ (vodící proužky 12,5 cm, barva + plast), dále osazení nových směrových sloupků. Předpokládá se úplná uzavírka komunikace.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)

Termín realizace: r. 2024 - předpoklad 4 týdnů¨

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2024                                                                                        (realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: 702 265 979, email: pavel.zabilka@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Ing. Jiří Toman