Technická specifikace

Název akce: „III/10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah“

Místo realizace akce:

Úsek silnice III/10142 v obci Brandýsek, staničení km 0,090 – 0,165 v délce 71,5 m mezi uzlovými body 1223A045  - 1223A238, okr. Kladno, středisko Fialka

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o stavbu nacházející se na hraně komunikace III/10142 v obci Brandýsek u Kladna, cca 700 m jihozápadně od rychlostní silnice R7.

Projektová dokumentace zpravovaná společností Ing. Martin Trčka, PDPS z 04/2018.

Stavební povolení č.j.: OV/868/17-5/Dv ze den 23.5.2018, vydané Magistrátem města Kladna, Odborem výstavby – oddělení speciálních stavebních činností – silničním správním úřadem.

Technický popis stávajících objektů:

Jedná se o svah silnice III/10142 v obci Brandýsek u Kladna, které v současné době zajišťuje stromová zeleň, která je na pozemcích soukromých vlastníků. Problémový úsek je na začátku staničení zhruba v km 0,090 až 0,165, kdy silnici těsně lemuje strmý svah s výškovým rozdílem více jak 10 m a sklonem větším než 1:1.

Návrh řešení:

Jedná se o zajištění zemního tělesa komunikace na pozemcích parc. č. 238/4, 238/1, 238/10 a 238/2, k.ú. Brandýsek o celkové délce 71,5 m. Pilotová stěna zabezpečí z jihu přetěžené a silně narušené zemní těleso komunikace. Piloty budou v koruně ukončeny železobetonovou převázkou, která vytvoří římsu a bude do ní zakotveno zábradelní svodidlo.

Nová zeď zabezpečí zemní těleso komunikace při respektování hranic stávajících pozemků.

Oprava bude prováděna za částečné uzavírky dle posouzení a projednání DIO.

Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Termín realizace: - doba výstavby v trvání 4 měsíců

Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Fotodokumentace:

# Text boxes

1223A045

místo havárie na sil. III/10142

1223A238

III/10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah