Technická specifikace

Název akce:   II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek (SO 2)

Místo realizace:  II/259 Podlázky - Dalovice

Staničení:   0,000 – 0,800 km, délka úseku – 0,800 km, plocha – 4400 m2

Fotodokumentace

Popis současného stavu: Jedná se o úsek komunikace II. třídy mezi obcemi Podlázky a Dalovice. Průběh opravovaného úseku silnice II/259 je v km 0,0 do km 0,800.  Tento úsek vykazuje poruchy krytu vozovky, jako jsou výtluky, praskliny, pokles krajnice, síťový rozpad atd, které ovlivňují bezpečné užívání silnice.  Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a osobní dopravou. Jedná o silnici  s vyšší intenzitou provozu. Součástí opravovaného úseku jsou i dva mosty, na kterých je třeba obnovit kryt vozovky a způsob provedení je konzultován s mostním technikem. Při realizaci stavby bude nutné dodržet podmínky, jež určí předem mostní technik.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/259 v uvedeném rozsahu podle

položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy: viz rozpočet

odfrézování stávajícího krytu-spojovací postřik- vyrovnávka  - pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Následně bude provedena úprava napojení na stávající kryt a VDZ. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců, předpoklad začátku realizace – v roce 2018.

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Přílohy :  Položkový rozpočet s výkazem výměr.

Kontakty:

Vedoucí provozu:   Vladimír Krejča, tel. 602 489 625, e-mail: vladimír.krejca@ksus.cz

Provozní cestmistr:   Jiří Zach, tel. 736 623 714, e-mail:  jiri.zach@ksus.cz