Technická specifikace

Název  akce: III/33816 Habrkovice - Rohozec

Místo realizace:  III/33816

Staničení :0,860–3,160, délka úseku 2,300m, šíře 5,2 m, plocha cca 11 960m2

Popis součastného stavu:

Středně zatížená silnice III.třídy v extravilánu obce Habrkovice – Rohozec

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, výtluky, rozpad krajnic apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33816

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno frézování-zápich-napojení na stávající kryt vozovky,, očištění zametením, spojovací postřik 2x, vyrovnávka asfaltový beton ACL 16+ v prům. tl. 40 mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodání, frézování drážky prořezu a těsnění spár,VDZ. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 4 týdny, 06-10/2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace III/33815 Habrkovice

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Bc Holan Petr                                 petr.holan@ksus.cz 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora:

Vladimír Kratochvíl                   vladimir.kratochvil @ksus.cz  725 561 303

Cestmistr: Hana Konvalinková                                   hana.konvalinkova@ksus.cz 607 731 844

Správní cestmistr: Jan Ryšánek                                               jan.rysanek@ksus.cz602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Konvalinková Hana.