Technická specifikace – popis vozidla

Model: Minibus – 9 míst

Motor: min. výkon 110 kW, min. objem 1997 cm3

Palivo: nafta

Výbava:

El ovládaná přední okna

Ocelová kola 16´´ + pneu

Plnohodnotné náhradní ocelové kolo

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Podélně a výškově nastavitelný volant, zesílený alternátor

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Loketní a bederní opěrka sedadla řidiče

Ukazatel řazení rychlostního stupně

Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem

Lavice ve 2. řadě vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 – 1/3 s opěradlem skoplným k sedáku a překlopitelná

Lavice ve 3. řadě vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 – 1/3 s opěradlem skoplným k sedáku a překlopitelná

Kabina řidiče bez zadní stěny

Palubní počítač

Přídavné topení vzadu

Zásuvka 12V v nákladovém prostoru

Automatické světlomety a dešťový senzor

Airbag řidiče a spolujezdce

Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně

Přední mlhové světlomety

Přímá detekce tlaku vzduchu v pneumatikách

ABS + EBA + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu

Zadní dvoukřídlé dveře prosklené

Vyhřívaná zadní okna

Dvoumístné sedadlo spolujezdce

Metalický lak

Zadní parkovací asistent

Tónovaná skla

Kožený volant a hlavice řadící páky

Radio FM + USB + ovládání na volantu + Bluetooth

Automatická klimatizace

Tempomat a omezovač rychlosti

Přední a zadní zástěrky

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zrcátka

Ostřikovače předních světlometů

LED denní svícení

Xenonové světlomety

Zesílený akumulátor

Povinná výbava + sada žárovek

Zimní kola ocelová 16´´ + zimní pneu

Délka zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel min. 700 mm

Tažné zařízení s odnímatelnou koulí

Vozidlo musí být schváleno k provozu na pozemních komunikacích s platnou legislativou

Počet ujetých km: 0 - 50