Technická specifikace

Název akce: „III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice“ - PD

Místo realizace akce: silnice III/0031 v km cca 0,000 – 1,114 v délce 1,114 km a III/00314 v km 0,000 – 1,791 v délce 1,791 km, v celkové délce 2,955 km, uzlové body 1242A222 - 1242A036 a 1242A181 – 1242A155, Středočeský kraj, okres Praha – západ, středisko Zbraslav

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se obnovu povrchu silnice III/0031 (ul. Pražská) v úseku délky 1,114 km a silnice III/00314 (ul. K Hodkovicím) v délce 1,791 km. Začátek úseku silnice III/0031 je v km 0,000 na hranici Středočeského kraje. Konec řešeného úseku silnice III/0031 je v km 1,114 před okružní křižovatkou se silnicí II/101 (ul. Zbraslavská, Ke Zlatníkům) v Dolních Břežanech. Silnice III/00314 (ul. K Hodkovicím) bude opravena v délce 1,791 km od křižovatky se silnicí III/0031 - v km 1,791 svého provozního staničení do křižovatky se silnicí III/10114 s přesahem cca 50 m ve staničení 0,000. Součástí akce je i oprava zálivů autobusové zastávky, řešení odvodnění a vyčištění příkopů, dle zpracované projektové dokumentace společností Atelier PROMIKA, s.r.o. (DSP/PDPS) z 06/2018. Stavba bude prováděna v rámci udržovacích prací.

Technický popis stávajících objektů:

Vozovka v celém úseku vykazuje poruchy – podélné a mozaikové trhliny, drobné výtluky, místy deformace, příčné nerovnosti. Předpokládá se výměna kompletní konstrukce vozovky. Cílem je odstranit příčiny stávajících poruch a vlivem zlepšení kvality povrchu vozovky zvýšit bezpečnost silničního provozu a dopravní komfort uživatelů komunikace. To bude mít za následek i snížení hlukové zátěže od tranzitní dopravy využívající silnici III/0031 na průtazích přilehlých obcí.

Návrh řešení:

Jedná se o opravu krytu průjezdního úseku silnice III/0031 v obci Dolní Břežany a opravu krytu silnice III/00314 v celé její délce bez zásahu do křižovatky se silnicí III/10114. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, výšková rektifikace případně i výměna obrubníků, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou.

V dotčeném úseku silnic III/0031 a III/00314 jsou oboustranně v zálivech situovány autobusové zastávky.

Stavba bude částečně realizována v zastavěném území obcí Dolní Břežany a Hodkovice 
a částečně v nezastavěném území.

Součástí projektu je i obnova obrubníků a chodníků, kterých investorem je vždy obec -vlastník těchto chodníků. Tyto objekty nejsou součástí soupisu prací.

Rozdělení:

- v katastru Dolních Břežan u silnice III/0031 a III/00314

- v katastru Zlatníky – Hodkovice u silnice III/00314

Termín realizace: předpokládaná doba výstavby 2,5 měsíce

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Fotodokumentace: silnice III/0031

silnice III/00314

# Text boxes

Úseky opravy silnic III/031 a III/00314

III/0031 a III/00314 rekonstrukce silnic