Technická specifikace – vozidlo a zdravotnická zástavba:

Termín dodání nejpozději do 31.12.2018.

Dodávka 4 ks nových vozidel systému RV včetně zástaveb dle níže uvedené specifikace.

| Cena bez DPH (4 nová vozidla) | DPH | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- |

Technická specifikace vozidla:

- vznětový přeplňovaný motor,

- obchodní třída dle SDA SUV a terénní,

- výkon motoru min. 100kW,

- převodovka mechanická, min. 6 rychlostních stupňů vpřed,

- min. EURO 6,

- pohon všech kol stálý nebo připojitelný,

- záruka na vozidlo 5 let/150 tis. km,

- hodnocení bezpečnosti Euro NCAP – 5 hvězdiček,

- barva žlutá RAL 1016,

- nárazníky P+Z, vnější zpětná zrcátka a vnější kliky dveří lakované v barvě vozu,

- počet dveří 5,

- objem zavazadlového prostoru min. 450 litrů dle údajů výrobce,

- šířka interiéru vpředu min. 1450 mm,

- šířka interiéru vzadu min. 1450 mm,

- počet míst k sezení 5,

- spotřeba pro kombinovaný provoz musí být v souladu s nařízením vlády č. 173/2016.

Bezpečnostní výbava vozidla:

- airbagy čelní vpředu - u spolujezdce s možností deaktivace,

- airbagy boční a hlavové minimálně vpředu,

- airbag kolenní minimálně pro řidiče,

- tříbodové bezpečnostní pasy s kontrolou zapnutí u všech sedadel,

- ABS, ESP, ASR nebo obdobný stabilizační systém dle názvu výrobce,

- funkce off-road,

- kontrola tlaku v pneumatikách,

- Full-LED či bi-xenonové hlavní světlomety s ostřikovači,

- přední mlhové světlomety s funkcí prosvěcování do zatáček,

- LED denní svícení s automatickým zapnutím,

- vyhřívané čelní sklo s dešťovým senzorem,

- vyhřívané zadní sklo se stěračem,

- parkovací senzory - vizuální a akustické, čidla vpředu a vzadu,

- vyhřívané vstřikovače čelního skla,

- bezpečnostní odrazová světla ve vnitřních výplních dveří min. vpředu,

- vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s elektrickým ovládáním,

Funkční výbava vozu:

- 	úprava podvozku pro špatné cesty (zesílený kryt pohonného agregátu),

- výškově nastavitelná min. přední sedadla, každé s vlastním ovládáním,

- automatická klimatizace dvouzonová,

- palubní počítač s ukazatelem vnější teploty a dojezdem na zbývající PHM komunikující v českém jazyce,

- el. ovládaná okna min. vpředu,

- opěradlo u spolujezdce vpředu sklopitelné pro dočasné umístění ležící osoby,

- tři samostatná sedadla vzadu, plně vyjímatelná z vozu (každé samostatně),

- el. vyhřívaní sedadel min. vpředu s oddělenou regulací,

- všechna okna tónovaná,

- kožený volant nastavitelný ve dvou osách,

- minimálně 17“ kola,

- spotřeba PHM pro kombinovaný provoz v souladu s nařízením vlády č. 173/2016.

Specifikace zdravotnické zástavby:

- výsuvný modul do zavazadlového prostoru pro uložení přístrojů a zdravotnického vybavení, přístupný ze třech stran s možností vyjmutí výsuvné části a druhou pevnou pracovní plochou v úrovni spodní části oken,

- modul bude vybaven držáky zdrav. techniky dle dispozic zadavatele (defibrilátor, O2 2ltr, kufry či batohy s materiálem apod. s dodáním a montáží),

- pevná přepážka mezi zavazadlovým prostorem a prostorem pro přepravu osob,

- LED svítidlo na vnitřní straně 5. dveří pro osvětlení výsuvného modulu a jeho horní pracovní plochy,

- druhý akumulátor 12V/82 Ah s dělícím relé pro dobíjení,

- nabíjení obou baterií pomocí automatické nabíječky s ochranou proti přebíjení,

- zásuvka 12 V min. 2 ks každá samostatně jištěná,

- vstup pro nabíjení 230 V na LZ blatníku automatickým odpojením při startování, nabíjecí kabel min. 10 metrů s koncovkami pro připojení včetně el. revizní zprávy,

- odpojovač zástavbové baterie,

- dodávka a montáž ruční LED svítilny pro posádku vč. nabíjecího modulu v prostoru za sedadly řidiče a spolujezdce,

- svítilna na ohebném krku před spolujezdcem,

- dodávka a montáž navigačních technologií dle specifikace zadavatele,

- dodávka a montáž spojovacích technologií dle specifikace zadavatele,

- dodávka a montáž práškového hasícího přístroje 2 kg v zavazadlovém prostoru se snadným přístupem,

- polep karoserie reflexní mikroprosmatickou folií dle dispozic zadavatele, v rozsahu obvyklém pro vozidla ZZS SčK, okna od sloupku do konce karoserie zatmavená,

- na obou předních dveří vozidla umístěno logo Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelům (viz příloha),

- na střeše vozidla výstražná rampa s LED lineární technologií s možností ztlumení svitu, výška těla rampy max.70 mm, s funkcí modrého svitu vpřed a vzad a bílého svitu do obou boků min. 35 W pro osvětlení prostoru kolem vozu.

- vpředu v masce vozu pár modrých výstražných světel s LED technologií, vypnutelných v režimu jízdy např. v mlze,

- v obou předních blatnících výstražné modré světlo s LED technologií,

- ve spodní hraně 5. dveří pár modrých výstražných světel s LED technologií svítících při otevření 5. dveří,

- v předu za maskou vozu plochý reproduktor sirény min. 100 W, umístěný tak, aby bylo zamezeno jeho poškození odlétávajícím štěrkem, vodou, sněhem apod.,

- přepínání tonu sirény ve volantu,

- veškerá zdravotnická technika musí být aretována a zabezpečena proti samovolnému uvolnění v případě dopravní nehody tak, aby nedošlo k ohrožení přepravovaných osob ve vozidle,

- všechny použité komponenty plní požadavky dle platné legislativy a jsou v souladu s normami,

- součástí dodávky je návod k použití v českém jazyce a revizní zpráva elektro 230 V.

Technická specifikace – navigace a radiostanice:

Požadované parametry na HW navigačních přístrojů:

- dotykový displej o velikosti v rozmezí 6,5“ – 10,5“, je požadována národní nebo Evropská homologace,

- bluetooth 2.1,

- WiFi – 802.11 a/b/g,

- paměť – 1 GB RAM + 4 GB Flash + 4 GB microSD,

- kamera s rozlišením min. 4 megapixelů,

- GPS – integrovaný modul,

- rozsah provozních teplot – 0 °C až 50 °C,

- GPRS, 3G modul integrovaný,

- nabíjení z vozidla 12 V,

- držák do vozidla.

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění.

Požadované parametry na SW navigačních přístrojů:

- software a licence budou dodány zadavatelem - dodavatel zajistí instalaci, montáž držáku a montáž napájení ve vozidle,

- objednavatel zajistí rovné podmínky u dodavatele SW

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění.

Instalace radiostanic Pegas/Matra:

- vozidlový adaptér s dobíjením a zesílením výkonu vysílače ručního terminálu a připojením na vnější anténu vozidla pro ruční terminál kompatibilní s celoplošnou digitální sítí pro složky IZS (standard TETRAPOL),

- externí anténa pro vozidlový adaptér.

Radiostanice bude vymontována z původního vozidla ZZS a nainstalována do dodávaného vozidla.

Specifikace analogové radiostanice:

Vozidlová radiostanice s aktivní licencí DMR Tier II, kmitočtové pásmo 136-174 MHz, min. 1000 kanálů, barevný TFT displej.

Minimální technické požadavky:

- VF výkon 1-25 W programovatelný,

- citlivost analog: min. 0,18 uV (typicky),

- citlivost digitál: DMR: min. 5 % BER: 0,16 uV,

- Signalizace: Select 5,

- min. 4 programovatelná funkční tlačítka

Součást dodávky:

- radiostanice,

- instalační držák,

- napájecí kabely,

- anténa včetně svodů

- ruční mikrofon s klávesnicí pro ovládání funkcí radiostanice a min. 3 programovatelnými funkčními tlačítky,

- DIN instalační držák (dle umístění radiostanice ve vozidle).

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Radiostanice budou naprogramovány na frekvence ZZS SčK.

Tablet - notebook pro mobilní zadávání:

- operační paměť 8 GB min.,

- displej dotykový min. 31.8 cm (12.5'),

- WLAN (a/g/n-Standard),

- 2x USB 3.0,

- pevný disk - HDD: minimálně 128 GB SSD,

- operační systém win10,

- HW má integrovaný LTE modem, Bluetooth 4.2, WLAN (a/g/n-Standard),

- HW splňuje standard MIL-STD-810G,

- vestavěný snímač otisků prstů,

- klávesnice CZ – přídavná pomocí dokovací jednotky,

- senzor G,

- integrovaný mikrofon a reproduktory.

Software a licence budou dodány zadavatelem. Dodavatel zajistí instalaci do dodávaného HW.

Příloha – Logo Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů