| Typ svítidla | Specifikace technická/organizační | Počet | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Učebny – závěsné svítidlo | Stropní svítidlo LED – mřížkové Technologie: LED Tvar svítidla: obdélník Délka svítidla: 1200 mm Počet svítících pruhů: 1 Teplota chromatičnosti:. 4000K Typ zdroje: neregulovatelný zdroj Výkon: min. 1 x 39 W Světelný výkon svítidla: min. 4450 lm Norma krytí: IP 20 Symetrie svítidla: symetrické podle rovin C0 a C90 Všeobecný index podání barev: min. 80 Vyzařovací charakteristika dílčích svítidel musí odpovídat projekčnímu návrhu pro zajištění dostatečné svítivost vzhledem k účelu místností – viz vzorové řešení projektové dokumentace Dokládá se produktovým listem svítidla. | 51 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Učebny – stropní svítidlo | Stropní svítidlo LED – mřížkové Technologie: LED Tvar svítidla: obdélník Délka svítidla: 1200 mm Počet svítících pruhů: 1 Teplota chromatičnosti:. 4000K Typ zdroje: neregulovatelný zdroj Výkon: min. 1 x 39 W Světelný výkon svítidla: min. 4450 lm Norma krytí: IP 20 Symetrie svítidla: symetrické podle rovin C0 a C90 Všeobecný index podání barev: min. 80 Vyzařovací charakteristika dílčích svítidel musí odpovídat projekčnímu návrhu pro zajištění dostatečné svítivost vzhledem k účelu místností – viz vzorové řešení projektové dokumentace. Dokládá se produktovým listem svítidla. | 301 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Chodba - Stropní svítidlo LED | Stropní svítidlo LED – mřížkové Technologie: LED Tvar svítidla: obdélník Délka svítidla: 1200 mm Počet svítících pruhů: 1 Teplota chromatičnosti:. 4000K Typ zdroje: neregulovatelný zdroj Výkon: min. 1 x 39 W Světelný výkon svítidla: min. 4450 lm Norma krytí: IP 20 Symetrie svítidla: symetrické podle rovin C0 a C90 Všeobecný index podání barev: min. 80 Vyzařovací charakteristika dílčích svítidel musí odpovídat projekčnímu návrhu pro zajištění dostatečné svítivost vzhledem k účelu místností – viz vzorové řešení projektové dokumentace. Dokládá se produktovým listem svítidla | 51 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Chodba – Prachotěsné svítidlo LED | Technologie: LED Tvar svítidla: obdélník Délka svítidla: 1500 mm Počet svítících pruhů: 2 Teplota chromatičnosti:. 4000K Typ zdroje: neregulovatelný zdroj Výkon: min 1x 53 W Světelný výkon svítidla: min. 7700 lm Norma krytí: IP 65 Třída úspory: A+ Symetrie svítidla: symetrické podle rovin C0 a C90 Všeobecný index podání barev: min. 80 Vyzařovací charakteristika dílčích svítidel musí odpovídat projekčnímu návrhu pro zajištění dostatečné svítivost vzhledem k účelu místností – viz vzorové řešení projektové dokumentace. Dokládá se produktovým listem svítidla | 12 ks | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Montáž a demontáž | Probíhá, tak aby nenarušovala běžný provoz – výuku. Práce je možné vykonávat v pracovních dnech vždy po konci výuky tzn. v čase 16.00 – 7.15 hodiny ranní. Přístup do školy bude zajištěn i ve dnech pracovního odpočinku dle potřeb zhotovitele. Celková cena veřejné zakázky obsahuje demontáž původních světel, kabelových žlabů a starých rozvodů kabelů a budou instalovány nové kabelové žlaby a kabely. Stávající zůstává pouze přívod. | 1 kompletní služba plněná dle podmínek | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s min. hodnotou pojistného plnění 500 000,- Kč. | Doložení platného dokladu | 1 kopie s doložením platnosti po dobu realizace Veřejné zakázky | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Je přiložen a podepsán Krycí list oprávněnou osobou |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Je koncová cena bez DPH v souladu s nejnižší přípustnou cenou Veřejné zakázky |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Označení obálky je v souladu se zadávacími podmínkami |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Je vyplněný a podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Jsou doloženy technické listy jednotlivých svítidel včetně vyzařovacích charakteristik |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Je přiložen datový nosič s elektronickou verzí dokumentů |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Jsou podepsána a vyplněna čestná prohlášení |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Krycí list | Podepsán oprávněnou osobou |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Datum: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Jméno a příjmení oprávněné osoby: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Podpis oprávněné osoby:[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]