II/272 Bělá p.B - Březinka

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Mečíř, KSÚS SK 08/2018

Současný stav:

V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností.

Trasa je v  části vedena zástavbou na okraji Bělé p.B. prochází průtahem obce Plužná s oboustrannou zástavbou a končí křižovatkou se II/272. Výškově se trasa pohybuje v intervalu 246 až 315 m.n.m. s tím, že trasa je výškově proměnlivá.

Ze Systému hospodaření s vozovkou je úsek hodnocen převážně jako havarijní, kratší úseky jsou hodnoceny jako nevyhovující. Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková oprava obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s celkovou opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.

Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 70 %, svislé značení nevykazuje vážná poškození a je plně funkční.

Odvodnění je zajišťováno ve volné trase otevřeným příkopem bez zavažných poruch, V souvislé zástavbě je odvodnění zabezpečováno částečně otevřenými příkopy, částečně vsakem do zelených pásů.

Navržená úprava:

Úprava zahrnuje řadu havarijních úseků, prostřídaných několika nevyhovujícími a velmi krátkými úseky vyhovujících úseků, jejichž vynechávání by bylo ku škodě věci, vše v km 49,400 - 54,450 provozního staničení.

Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 2464,4 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností. K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se bude v maximální tloušťce 80 mm.

Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 2 356,583 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude nakonec ošetřena zálivkou. Součástí vyrovnávky je spojovací postřik.

Takto upravený povrch po položení vyrovnávky bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2 v celé ploše.   Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný a o výměře 30 805 m2. Hrany u křižovatek s MK budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.    Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.

KSUS SK 24.9.2018 Mečíř