Elektrický konvektomat

PARAMETRY

- Počet vsunů 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1 s roztečí 73mm
- Kapacita jídel na výdej 300-500
- Orientace vsunů na šíři
- Horký vzduch 30–300 °C
- Pára 30–130 °C
- Kombinovaný režim 30-300 °C, Řízení vlhkosti 0-100%
- Regenerace potravin
- Volba trvalého osvětlení (halogenové minimálně 2 žárovky)
- Integrovaná externí sprcha
- Vícebodová teplotní sonda – minimálně 6-ti bodová
- Trojité sklo rozebíratelné
- Oblé vnější sklo pro lepší ochlazení vnějšího povrchu
- Programování až 1000programů s 20 kroky
- Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce
- Možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a programy)
- Program na sterilizaci a sušení
- Nízkoteplotní pečení a Delta T vaření
- Taktování ventilátoru
- Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7rychlostí – 2reverzní ventilátory komory
- Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
- Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře
- Konektor na připojení k PC (USB a LAN)
- QuickView - rychlý náhled programu se zobrazení spotřebované energie
- Automatický start
- Vlastní diagnostický systém
- Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)
- Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací
- Bezesváré zaoblené rohy varné komory
- Příkon minimálně 29 kW maximálně 30 kW
- Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)
- Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií
- Hladký ovládací panel s dotykovým displejem bez knoflíků
- Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel
- Vyvíječ páry injekční s rekuperací přívodní vody
- Rozměry s tolerancí 5% (š/v/h) – 1121 x 1086 x 1018 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Podstavec se 7 vsuny GN 2/1 a 7 vsuny GN 1/1
- Filtr vody na mechanické nečistoty (ne změkčovač)
- 1x balení tabletové sole do změkčovače (á 25kg)
CENA VČETNĚ

- Dopravy, stěhování
- Zapojení a základní 2h školení
- Zaškolení odborným kuchařem od výrobce v provozu
- Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy
- Zajištění rychlého regionální servisu s certifikátem o odborném zaškolení. Pozáruční odborný servis
- Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu
- Záruka na zařízení minimálně 3 roky
- Kuchařku, návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE), bezpečností listy chemie dodat se strojem
- Dostupnost a garance náhradních dílů v Českého republice

Z důvodu přesného nacenění případných víceprací, které nesmějí být účtovány později, je žádoucí, aby se zájemci zúčastnili prohlídky místa plnění.

V případě dotazů týkajících se parametrů a příslušenství kontaktujte vedoucí kuchyně paní Ivanu Klápštovou, sgjidelna@sgagy.cz, 312 660 546

ODKAZ NA OBCHODNÍ NÁZVY

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.