Technická specifikace - CNC stroj pro obor truhlář

Obecný popis

Předmětem dodávky je 3-osé CNC dřevoobráběcí centrum s konzolovým stolem pro obor truhlář, a to včetně softwaru (dále jen „CNC stroj“).

CNC stroj musí splňovat následující minimální technické požadavky:

CNC stroj je určen pro výrobu nábytkových dílů, okenních rámů, dveří, schodů, schodnic, součástí interiéru apod.,

rozměr obrobku při použití frézy průměr 50 mm, délky 150 mm je:

- v ose X: 3500 – 4200 mm,

- v ose Y: 1400 - 1600 mm,

- v ose Z: 150 - 250 mm.

automatická výměna nástrojů min. 14 ks na portálu CNC stroje,

CNC stroj v provedení portálu s min. dvěma motory v ose X, z důvodu přesnosti Zadavatel požaduje hmotnost min. 6 t,

min. 8 konzol, na každé konzoli min. 3 ks přísavek,

vakuová pumpa, min. kapacita 140 m3/h, z důvodu hlučnosti Zadavatel požaduje zubovou pumpu,

výkon hlavního vřetene min. 14,4 kW v režimu S6, otáčky vřetene min. 24 000 ot., chlazení kapalinou – separátní zařízení,

nástroje rozhraní HSK 63F,

vrtací hlava min. 10 vrtáků do plochy, min. 2 vrtáky do osy X a min. 2 vrtáky do osy Y,

automatické centrální mazání,

řídicí systém pro ovládání CNC strojů (včetně multilicence programového vybavení pro školu)

pojízdný ovládací pult v ose X (v plném rozsahu osy X) s min. 24 palcovou obrazovkou a ručním ovladačem,

samostatná pilová jednotka v ose X, Y, průměr pily 200 – 300 mm, min. výkon 3 kW,

C osa, rozsah otáčení + - 360 °,

separátní zásobník pro min. 2 ks agregátů,

softwarově ovládané vakuové přípojky min. 4 ks,

softwarově ovládané vakuové přípojky pro tlakový vzduch min. 4 ks,

integrované odsávání

sada 3 ks nástrojů pro demonstraci funkcionality CNC stroje (1 fréza, 1 pila, 1 vrták)