Příloha č. 2

Specifikace - Technické požadavky tiskového prostředí

Hardwarová specifikace – tiskárna (stroj) musí splňovat následující požadavky:

• provedení  stroje musí být provozuschopné v rámci sítě a spolupracovat se zasíláním tisků z jednotlivých přihlašovacích míst k tisku (kabinetů), přihlašování studentů/zaměstnanců  k tisku pomocí karty nebo čipu

• stroj musí být nový, nepoužívaný v provedení typu černobílého a barevného laserového multifunkčního stroje

• rozhraní typu LAN, USB, podpora protokolů TCP/IP, SNMP, FTP, SMB, NTP, IPV4, I PV6

• základní dostupné funkce: tisk, kopírování, skenování, třídění

• ovládací panel formou dotykového displeje

• přizpůsobení ovládacího panelu - rychlá volba pro často používané volby z menu snadno dostupné (uživatelské přizpůsobení)

Specifikace tisku:

• tisk černobíle a barevně, tiskový formát A4, A3

• minimální rychlost tisku – 30-40 str./min formátu A4

• forma tisku - laserový paprsek

• rozlišení tisku - možnost volitelného nastavení z důvodu úspory toneru (600 dpi, 1 200 dpi, případně jiné další hodnoty)

• oboustranný tisk

• možnost nastavení zabezpečeného tisku

• podporované tiskové jazyky PCL5e/6, PostScript, případně další

• tisk z paměťového média s rozhraním USB

Zásobníky papíru

• 2 x kazetový zásobník, každý s kapacitou minimálně 500 listů A4 (80až 100g/m2), vysokokapacitní jednotka, uzamykatelná

•zámek na zásobníky papíru a tonerové schránky

• podporované velikosti médií - A4, A3, A5

Další parametry (skenování a kopírování)

• kopírování a skenování minimálně v rozlišení 600 dpi

• skenovací jednotka - podpora formátů při oboustranném skenování minimálně formáty A4, A3, A5,

• metody skenování - funkce odesílání na email, skenování na zařízení USB, skenování do složky

• skenování adresář rychlé volby (výběr cílového místa nebo uživatele)

• formát skenovaného souboru podpora alespoň JPEG, PDF se strojově čitelnou vrstvou

Servis tiskového zařízení

Nájemné nového stroje bude obsahovat:

• spotřební materiál (např. tonery, válec…)

• technickou podporu, zaškolení určené obsluhy stroje

• pravidelné servisní prohlídky stroje

• práci a cestu technika v případě poruchy

• veškeré potřebné náhradní díly,  garance po celou dobu pronájmu

Součástí nabídky tiskového řešení musí být i návrh smlouvy uzavřené na pět let na podporu a servis zařízení. V cenové kalkulaci bude zahrnuta cena za servis, údržbu a spotřební materiál (údržba, tonery, válce atp.).  Návrh smlouvy s cenou za servis na pět let musí akceptovat výše uvedené a bude jedním z kritérií veřejné zakázky.