Příloha č. 5 Požadovaná technická specifikace dodávaných automobilů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: NÁKUP DVOU KUSŮ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO DOMOV SENIORŮ UHLÍŘSKÉ JANOVICE.

Technická specifikace a požadavky na provedení automobilů.

Požaduje se dodání 2 (dvou) nových osobních automobilů typu MPV. Počet míst k sezení v každém voze: 5 včetně řidiče. Dodávané osobní vozy budou shodné, nelze dodat jiný typ každého vozu. Níže uvedené parametry a minimální technické vybavení musí splnit každý z dodávaných vozů samostatně.

Zadavatel stanovuje následující minimální technické požadavky:

- Minimální světlá výška - 170 mm (z důvodu ideálního nástupu klientů se zhoršenou pohyblivostí)

- Minimální rozvor – 2700 mm (kvůli vnitřnímu prostoru pro pohodlí klientů)

- Minimální objem zavazadlového prostoru – 500 litrů

- Minimální objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadly – 1 500 litrů

- Manuální 6-ti stupňová převodovka

- Palivo: benzín

- Emisní norma: minimálně Euro 6

- Průměrná spotřeba: maximálně 6,5 l/100km

- Maximální výkon: minimálně 140 koní

Další minimální technické vybavení vozů:

- ABS					- Elektronický stabilizační systém s protiskluzem

- Asistent rozjezdu do kopce		- Systém kontroly tlaku v pneumatikách

- Elektrický posilovač řízení		- Poloautomatická ruční brzda

- Hlavové airbagy – 1 a 2 řada sedadel	- Čelní a boční airbag řidiče a spolujezdce

- Tempomat				- Jednobarevná karoserie – bílá nemetalická barva

- Denní LED svícení			- Automatické přepínání dálkových světel

- Dešťový a světelný senzor		- Tónovaná skla

- Palubní počítač				- Imobilizér

- Dojezdová rezerva			- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Automatická klimatizace		- Zásuvka na 12 vpředu

- Výškově a podélně nastavitelný volant	- Elektrické ovládání předních a zadních oken

- Integrované rádio			- Bluetooth hands-free