Specifikace radličného otočného pluhu

Pluh radličný, otočný, nesený

- hydraulicky ovládané otáčení pluhu s otáčecím automatem

- robustnost rámu odpovídající agregaci s tahačem, kolovým traktorem s výkonem motoru 85 kW, kroutícím momentem 480 Nm

- připojení zadní tříbodové, závěsná hřídel kat. II.

- krokově měnitelný záběr radlic v rozmezí nejméně 33 – 45 cm

- počet radlic - 3

- univerzální tvar odhrnovačky (kulturní – pološroubová), plná

- zahrnovačky (límce) u každého orebního tělesa

- s univerzální předradličkou u každého orebního tělesa

- s mechanickým jištěním radlic (střižným čepem)

- s hloubkovým (záhonovým) kolem (jedním nebo dvěma)

- rozestup orebních těles 80 – 100 cm

- světlost pod rámem minimálně 73 cm

- kotoučové krojidlo na posledním páru těles

- dopravní značení

- odstavná noha.