- Technická specifikace - Nákup CNC soustruhu a frézovacího centra pro SPŠ a VOŠ Kladno

CNC soustruh

Požadavky na stroj:

Produkční stroj,

točný průměr minimálně 220 mm,

točná délka minimálně 510 mm,

minimální rozsah otáček 0-6300 ot/min,

výkon motoru vřetene minimálně 8 kW,

hydraulický koník včetně otočného hrotu,

poháněné nástroje otáčky minimálně 5000 ot/min,

C-osa,

mechanická brzda vřetena,

upínání VDI-30,

dotykový display minimálně 19“,

síťové rozhraní,

možnost změny řídicího systému - důvodem je případná nutnost přizpůsobit se požadavkům zaměstnavatelů daného regionu, pro které Zadavatel připravuje absolventy školy.

Příslušenství

Revolverová hlava počet pozic min. 6,

centrální mazání,

kompletní zakrytování,

min. 1x vstup USB,

řídicí systém – vybavení systémem, který se často používá v regionu Středočeského kraje,

instalační prvky k vyvážení stroje,

chladící zařízení vč. čerpadla,

elektronické ruční kolečko,

tříčelisťové sklíčidlo včetně sady měkkých a tvrdých čelistí,

sada držáků nástrojů, min. 10ks,

sada základních nástrojů, min. 25ks,

kompletní dokumentace v českém jazyce,

oplachová pistol,

dopravník třísek,

stroj musí být nastěhovatelný dveřmi o rozměrech 2 m x 2 m – důvod, nejsou k dispozici větší dveře do dílen.

CNC frézovací centrum s příslušenstvím

Požadavky na stroj:

produkční stroj,

pracovní prostor minimálně 350x250x300 mm,

upínací stůl, plocha minimálně 520x300 mm, T drážky,

otáčky vřetene 150 – 10.000 ot/min,

výkon motoru minimálně 4 kW,

kužel ISO-30,

dotykový display minimálně 19“,

síťové rozhraní

možnost změny řídicího systému - důvodem je případná nutnost přizpůsobit se požadavkům zaměstnavatelů daného regionu, pro které Zadavatel připravuje absolventy školy.

Příslušenství

Automatické upínání nástrojů,

zásobník nástrojů pro min. 15 nástrojů,

4. rotační osa CNC dělička včetně tříčelisťového sklíčidla,

ruční 3D senzor pro měření obrobku,

chladící nádrž vč. Čerpadla,

centrální mazání,

kompletní zakrytování,

min. 1x vstup USB,

zásobník volných nástrojů,

řídicí systém – vybavený systémem kompatibilním s Heidenhain (v případě kompatibilního systému je nutné, aby tento systém umožňoval automatický překlad z a do systému školy) – škola je vybavena programovacími stanicemi Heidenhain, žáci i učitelé s tímto systémem umí pracovat, je ekonomické využít stávající materiální vybavení školy,

instalační prvky k vyvážení stroje,

elektronické ruční kolečko,

sada držáků nástrojů, včetně stopek min. 10ks,

sada kleštin, min. 10 ks,

sada základních nástrojů, min. 20 ks,

kompletní dokumentace v českém jazyce,

oplachová pistol,

dopravník třísek,

kompresor včetně rozvodu vzduchu, instalace a uvedení do provozu,

stroj musí být nastěhovatelný dveřmi o rozměrech 2 m x 2 m – důvod, nejsou k dispozici  větší dveře do dílen.

Dialogový software 11 instalací pro PC včetně proškolení lektorů

Dialogový software, 11 instalací nebo multilicence shodný s řídicím systémem CNC soustruhu s možností tvorby programu a simulace obrábění a přenosu dat bez dalších úprav do řídicího systému stroje,

dialogový software, 11 instalací nebo multilicence shodný s řídicím systémem CNC frézovacího centra s možností tvorby programu a simulace obrábění a přenosu dat bez dalších úprav do řídicího systému stroje.

Nebo rovnocenné řešení.