SOFTSHELLOVÁ BUNDA

Účel:

- OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP

- vhodná na celodenní nošení v terénu

- zajišťující dobrou viditelnost v nebezpečných situacích, ochranu proti vodě a větru

- celoroční, paropropustná, komfortní

Normy:

- ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky)

- Výrobek svým provedením musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky) pro bezpečnostní třídu 2

- ČSN EN 343+A1 (Ochranné oděvy-Ochrana proti dešti) – pouze na materiál

Materiál/barva:

- 3 vrstvý materiál (100% PES  / membrána PTFE/ 100 % PES fleece)

- gramáž: 290g/m2 ± 5%

- materiál a gramáž v souladu s ČSN EN 12127

- barva: fluorescenční červená dle normy ČSN EN ISO 20471 v souladu s všeobecnými požadavky v kombinaci s modrá NAVY PANTONE 19-4007tpx

- modrá doplňková barvy NAVY PANTONE 19-4007tpx na límci, kapuci, ramenou, vrchní části předního a zadního dílu bundy, spodním okraji bundy a rukávů

- modrá NAVY PANTONE 19-4007tpx bude jako doplňková barva pokrývat maximální možný rozsah oděvu tak, aby oděv zaručoval soulad s ČSN ISO 20471 bezpečnostní třídou 2

- stříbrné reflexní pruhy (segmentový transfer) umístění a parametry v souladu s ČSN EN ISO 20471

- barevné provedení musí splňovat požadavky pro bezpečnostní třídu 2 ČSN EN ISO 20471

- definované barvy jsou stanoveny jako vyžadovaný odstín základního a doplňkového materiálu

Provedení:

- dámské - velikost XS-XXXL

- pánské - velikost S-XXXXL

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13688

- kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek

- kupující si vymezuje právo objednat do 25% nestandardní velikosti (tzv. měřenek)

- součástí dodávky bude bezplatné poskytnutí velikostní řady výrobku, v dámském i pánském provedení - měrné sady

Střih:

- hladký přední a zadní díl, dlouhé rukávy, členěná kapuce s kšiltem

- Zadní díl je v obloučkovém prodloužení o cca 4 cm  delší než přední díl  pro krytí beder

- celorozpínací bunda se zipem vedeným až do stojáčku a zakončeným krytem brady

- podsádka zipu je v horní části dělená a podložená mikrofleecem stejné kvality a barvy jako je vnitřní provedení límcového stojáčku

- zipy YKK (nebo ekvivaletní) opatřeny kvalitními umělohmotnými taháčky

- doporučená síla zipu: hlavní zip síla 5´´- 8´´ a vedlejší zip 3´´- 5´´ (zipy musí být v přiměřené síle k funkční části oděvu)

- rukávy ukončené velcro pásky ze shodného materiálu jako je bunda k regulaci obvodu rukávů

- větrací otvory na zip v bočních švech bundy (10 cm od podpaží ke konci rukávu a 10 cm od podpaží ke spodnímu okraji bundy)

- kapsy – dvě vertikálně ložené, na zip uzavíratelné, umístěné do úrovně pasu

- náprsní kapsa z vnější části bundy – uložena v levé náprsní části bundy, uzavíratelná na zip (s garáží)

- kapsové váčky – 100%mikrofleece, min. 70g/m²

- kapuce – členěná, s kšiltem, po obvodu kapuce modrý tunýlek s kulatou gumičkou a plastovou brzdičkou, odepínatelná na zip, zapínatelná na 2 druky

- po spodním okraji bundy tunýlek s kulatou gumičkou a 2 plastovými brzdičkami k regulaci obvodu bundy

Povinné prvky:

- nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ (transferový potisk)

- ve třech řádcích

- výška hůlkového písma 2cm, mezera 2 cm

- barva písma stříbrná

- v horní části zad, 10cm od průkrčníku

- vycentrováno

- v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastnosti nápisu)

- logo ZZS SČK (transferový potisk) – umístěno v horní části levého rukávu

- průměr 8 cm

- vycentrováno

- viz Příloha č.1

- modrá hvězda života (transferový potisk) – umístěna v horní části pravého rukávu

- hvězda modré barvy

- bílý kruhový podklad o průměru cca 8 cm

- vycentrováno

- viz Příloha č.2

- reflexní pruhy –  2x po obvodu bundy a rukávů, 5 cm široké, umístění a materiál dle normy ČSN EN ISO 20471

- stříbrný segmentový transfer

- min. 50 pracích cyklů prům. praní při min. 60°C, chemotermodesinfekce

- tkanice pro identifikaci uživatele – bílá tkanice cca 2x10 cm všita do vnitřního švu bundy sloužící k dopsání jména uživatele

- suchý zip k označení pracovní pozice-9x2 cm spodní části suchého zipu (smyčková část) v barvě bundy

- na pravé straně hrudníku cca 10 cm od ramenního švu

- průhledné pouzdro na identifikační kartu uživatele ve velikosti š. 8,5 cm a v. 5,5 cm

- na levé straně hrudníku, nad náprsní kapsou

- olemováno

- pouzdro modré barvy na dvě tužky v levé vnitřní náprsní části bundy nebo na rukávu

- poutko na uchycení CO metru 6x1,5 cm, fluorescenční červené barvy, vodorovné všití

- na pravé straně hrudníku, cca 4 cm od ramenního švu, blíže k rukávu

Doplňky:

- povoleno kontrastní šití

- povolena kombinace základních barev na manžetách, kapuci a doplňcích

- volitelné barvy zipů a taháčků

- možné úpravy detailů (event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě se zadavatelem

Ostatní náležitosti výrobku:

- označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu bundy)

- závěsné poutko z vnitřní zadní části bundy

- zabalení každého výrobku do polyetylenového sáčku s označením velikosti zboží

- způsob zpracování potisků (transferový potisk) nesmí ovlivnit komfort užívání a funkčnost bundy

Ostatní požadavky:

- kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku

- kupující požaduje, aby z vnější strany výrobku nebylo viditelné označení a logo prodávajícího

- kupující požaduje záruku za jakost výrobku po dobu min. 24 měsíců s ohledem na počet deklarovaných a realizovaných pracích cyklů dle skutečnosti, jež nastane dříve. Záruční lhůta počíná běžet ode dne následujícího po převzetí objednaných výrobků (zboží).

Pokyny k podání nabídky:

- závěrečný protokol vydaný akreditovanou zkušební a certifikační institucí o shodě výrobku velikost XS v dámském provedení s požadovanou technickou specifikací kupujícího

- předložení 4 kusů výrobku ve shodném materiálovém a konfekčním provedení ve velikostech XS a M v dámském provedení a L a XL v pánském provedení

Základní sledované minimální parametry – softshellová bunda:

| Materiál | Složení | Barva | gramáž | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrchní materiál | 100% PES / membrána PTFE + 100% PES Fleece antipilling | Fluorescenční červená | 290 g/m2 (+/- 5%) | ČSN EN ISO 20471 ČSN EN 12127 |
| Vrchní materiál | 100% PES / membrána PTFE + 100% PES Fleece antipilling | Tmavě modrá | 290 g/m2 (+/- 5%) | ČSN EN ISO 20471 (stálobarevnost) ČSN EN 12127 |
| Kapsové váčky | 100% mikrofleece | Tmavě modrá | Min. 70g/m2 | ČSN EN ISO 20471 (stálobarevnost) ČSN EN 12127 |
| Reflexní pruhy | Segmentový tepelný transfer | Stříbrná barva | Min. 50 cyklů průmyslového praní při min. 60°C | ČSN EN ISO 20471 |

| Minimální funkční vlastnosti a údřba materiálu | Hodnota | Norma |
| --- | --- | --- |
| Paropropustnost | Ret <10m².Pa/W Nebo index propustnosti vodních par imt 0,6 > až ≥ 0,3 | ČSN EN ISO 11092 |
| Voděodolnost | Wp>10000mm vodního sloupce | ČSN EN ISO 20811 |
| Rozměrová stálost | ± 3% | ČSN EN ISO 5077 |
| Odolnost v oděru při tlaku 9 kPa | > 80000 cyklů | ČSN EN 12947-2 |
| Stálobarevnost na světle (modrá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-B02 |
| Stálobarevnost v potu (šedá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v praní (šedá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-C06 |
| Stálobarevnost v otěru (šedá stupnice) | 4 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Praní dle doporučené údržby | Min. 60°C |  |
| Požadovaný počet pracích cyklů | Min. 50 |  |

Příloha 1: Logo ZZS SČK                                        Příloha č.2: Modrá hvězda života