SOŠ a SOU BEROUN-HLINKY / TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY / PARAMETRY VYBAVENÍ OBORŮ MECHANIK OPRAVÁŘ A KAROSÁŘ
položka		jednotka	počet
Přístroj pro měření tlaku se šroubením a adaptéry		ks	1
Přístroj pro měření tlaku s hadicemi s rychlospojkami		ks	1
Sada na rozvodová kola pro Škoda, Seat (34 kusů) benzín a diesel		ks	1
Sada na rozvodová kola Škoda Fábie 1,2, tříválec		ks	1
Sada na rozvodová kola Škoda PD		ks	1
Sada na rozvodové kola Opel Zafira 1.6, 1.8		ks	1
Přístroj pro měření tlaku a podtlaku a vytvoření podtlaku s adaptéry		ks	1
Přístroj pro výměnu brzdové kapaliny elektrický		ks	1
Přístroj na zkoušení zásuvek 7 a 13 pólové zásuvky		ks	1
Dvousloupový elektrohydraulický zvedák Výška sloupů 2826 mm, šířka mezi sloupy vnitřní 2821 mm, šířka mezi sloupy vnější 3165 mm, šířka s patkami 3420 mm, nosnost 4000kg, minimální výška 90 mm, maximální výška 180 mm, krátká ramena 712 – 1051mm, dlouhá ramena 793-1500 mm, napájení 420V/50HZ, ELEKTROMOTOR 2,2 kwh, hmotnost celého zvedáku 620 kg		ks	1
Příslušenství k dvousloupovému zvedáku – sada adaptérů k danému zvedáku		ks	1
Nízko profilový zvedák – minimum zdvihu 89, nosnost 3000kg		ks	1
Příčný zvedací adaptér k nízko profilovému zvedáku		ks	1
Pojízdný zvedák pro m/d agregátů nosnost 500kg		ks	1
Montážní přípravek pro veškeré druhy motorů s posouváním těžiště		ks	1
Analyzátor výfukových plynů benzín, nafta, musí splňovat požadavek DEKRY na STK – včetně montáže a proškolení		ks	1
Přístroj na zjišťování vůlí v zavěšení kol určený pro montáž na čtyřsloupové plošinové zvedáky		ks	1

Válcová zkušebna brzd		ks	1	pro osobní a dodávkové splňovat požadavek DEKRY na STK, dodání přístroje včetně montáže a proškolení obsluhy, určené pro závěrečné zkoušky
Diagnostický přístroj pro většinu aut		ks	1	musí splňovat požadavek DEKRY na STK; dodání přístroje včetně montáže a proškolení
Skříňka s nářadím		ks	1	stahováky a přípravky na přední nápravu – 189 kusů, kvalita materiálu
Skříňka s nářadím		ks	1	200ks nářadí - momentový klíč 40-500Nm rázový utahovák 980Nm
Čtyřsloupový zvedák		ks	1	nosnost 6400kg, délka plošin cca 5000 mm, přídavný zvedák 3200kg, / zvedá vpředu i vzadu najednou, 2,2 Kwh
Pojízdný přídavný zvedák ke čtyřsloupovému zvedáku		ks	1	nosnost 3200kg, na plošinový zvedák a gumové podložky 4x
Rázový utahovák		ks	1	Max půl coulový čtyřhran, povolovací moment1321Nm, utahovací moment 928NM
Obnovení závitů olejových van		ks	1	závitové pouzdro 14x1,5 / přípravky na montáž těchto pouzder - sada
Stahovák ložisek na Fabie – přední kola		ks	1	montáž ložiska předního kola na automobilu i mimo vozidlo, včetně vylisování poloosy z unašeče kola, zajišťovací kulička zabraňující nežádoucímu vzájemnému uvolnění, kvalitní materiál
Stahovák pro montáž a demontáž silentbloků Fabie přední náprava		ks	1	Přípravek pro montáž a demontáž předního silentbloku přední nápravy - použití na Volkswagen, Audi, Seat, Škoda
Nabíječka		ks	1	mikroprocesorem řízená, standardní a gelové akumulátory, plynule nastavitelný proud a hlídání teploty
Testr akumulátorů s tiskárnou		ks	1	kvalitní provedení
Vyvažovačka automatická		ks	1	osobní a dodávková vozidla, 230 V
Sada na rozvodové kola		ks	1	pro Fiat, Alfa
Sada na rozvodové kola		ks	1	pro Renault Senic Megan
Sada na rozvodové kola		ks	1	pro Audi, natáčení vaček měření
REGLOSKOP s připojením na diagnostiku		ks	1	pro zážehové i vznětové motory,