Příloha č. 4

Specifikace požadavků k zadávacímu řízení

„Oprava havarijního stavu podlahových krytin“.

Úprava podlahových krytin čtyř učeben (plocha):

- učebna - 	  780 x 820 cm

- učebna -	1085 x 820 cm

- učebna - 	  910 x 560 cm

- učebna - 	  910 x 580 cm

Oprava podlahy – odstranění starých lin, lišt a koberců, úprava povrchu a dorovnání podkladů, pokládka nových barevných zátěžových lin (barevné provedení po konzultaci se zadavatelem), zalištování, montáž nových sólových lišt, likvidace a úklid.

Požadujeme - záruku 36 měsíců na všechny provedené práce a na dodávané výrobky doloženou a potvrzenou lhůtu výrobcem, či dodavatelem

Prostory zadavatele lze navštívit v době po-pá, 8,00 – 14,00 hodin po předchozí domluvě a na místě specifikovat a sepsat rozměry, barevné provedení omítky a další požadavky stran