Příloha č. 1

Technická specifikace na nákup konvektomatu

## Požadavky

- kapacita: 20 GN 1/1 – 65 mm

- vyvíjení páry: bojlerový

- model: elektrický

- napětí: 400 V/ 50 Hz

- celkový příkon: 31,8 kW

- výdej: 150 - 300 jídel

- dva standardní zavážecí vozíky v ceně

- jedno tlačítko pro vstup do knihovny s 90 přednastavenými recepty nebo pro volbu nových receptů nebo úpravu přednastavených receptů.

- programovatelný s uložením 99 programů se 4 varnými fázemi. Průběh kroků v automatickém sledu

- manuální vaření s třemi režimy vaření: horký vzduch s Autoclima 30 - 300 ° C, pára 30 - 130 ° C nízkoteplotní atmosférická, cílená, kombinace s Autoclima 30 - 300 ° C

- Autoclima: automatický systém pro měření a kontrolu vlhkosti ve varné komoře. Teplota a vlhkost jsou řízeny automaticky na ideální úrovni v závislosti na potravinách k vaření.

- Fast Dry – rychlé odvětrání vlhkosti z varného prostoru

- alfanumerická klávesnice pro rychlé zadávání

- SCROLLER PLUS: knoflík funkcí – posun – a potvrzení volby

- ruční předehřev

- Autorevers - automatické brzděné přepínání směru otáčení ventilátoru pro dokonalé stejnoměrné vaření

- USB rozhraní pro aktualizace software, programů vaření a stahování dat HACCP

- Rychlé zchlazení varné komory. Autodiagnostika závad

- Ecovapor - Sapiens

- ECOSPEED

- dokonale hladká a vodotěsná komora

- dveře s dvojitým tvrzeným sklem se vzduchovou komorou a sklem propouštěcí minimální teplo do kuchyně

- otevíratelné vnitřní sklo pro snadné čištění

- dveře s bezpečnostním tříbodovým systémem zavírání

- CALOT systém s dávkováním tekutého prostředku z kanystru. Tekutý prostředek CalFreel v balení 10 litrů v ceně.

- LM systém automatického mytí, vybaven jednou čistící nádrží

- prášek či tablety jako čisticí prostředek určený pro dodávaný konvektomat s automatickým mytím (na 100 mycích cyklů)

- sondy

- vestavěná a samonavíjecí ruční sprcha

- zařízení a montáž zařízení k změkčování vody

- doprava a montáž na předem připravenou přípojku

- zaučení obsluhy

- gastronádoby (musí odpovídat typově dodávanému konvektomatu)

| Typ GN | rozměr | kusy |
| --- | --- | --- |
| PLNÉ NEREZ |
| GN 1/1 | 150 | 2 |
|  | 100 | 6 |
|  | 65 | 6 |
| GN 1/2 | 200 | 2 |
|  | 150 | 2 |
|  | 100 | 3 |
| Víka na GN 1/2 | s výřezem bez úchytů | 3 |
| GN 1/3 | 200 | 2 |
|  | 100 | 1 |
| GN 1/4 | 100 | 1 |
|  | 65 | 1 |
| Víka na GN 1/4 | s výřezem bez úchytů | 2 |
| GN 1/6 | 100 | 1 |
|  | 65 | 1 |
| Víka na GN 1/6 |  | 2 |
| DĚROVANÉ NEREZ |
| GN 1/1 | 150 | 3 |
|  | 100 | 8 |
|  | 65 | 4 |
| SMALT |
| GN 1/1 | 65 | 6 |
| PLECH SMALT | 20 | 4 |