Technická specifikace – elektromobilní sestava

Obecný popis

Předmětem dodávky je elektromobil včetně dobíjecího zařízení, který bude žákům Zadavatele sloužit k experimentům s dojezdem, nabíjení pomocí bateriového úložiště a elektronickými systémy. Vlastnosti elektrického systému budou také prezentovány pedagogům v rámci tematických workshopů.

Jedná se o výrobek nový, nikoliv použitý.

Technická specifikace

typ zařízení: osobní automobil na výhradně elektrický pohon

provedení: osobní, pro přepravu min. 5 osob

minimální dojezd: 250 km dle metodiky WLTP

konektory pro nabíjení: 1) standard Mennekes 2) standard ChaDeMo nebo CCS

bezpečnostní výbava

ABS, EBD, BA, ESP,

airbagy řidiče, spolujezdce, hlavové a boční,

opěrky hlavy na všech sedadlech,

systém nouzového brzdění,

systém kontroly tlaku v pneumatikách.

další požadovaná výbava

- tempomat,

vestavěné rádio,

integrovaný navigační systém,

palubní počítač se zobrazením spotřebovávané energie,

automatická klimatizace,

výškově nastavitelné sedadlo řidiče, nastavitelný volant,

mlhová světla,

LED světla denního svícení.

příslušenství:

- závěsný wallbox pro nabíjení – připojení na 400 V rozvod, střídavý proud

kabel na dobíjení ve standardu Mennekes

Nejedná se o výrobce/značku, ale o standard

Nejedná se o výrobce/značku, ale o standard

Nejedná se o výrobce/značku, ale o standard

Nejedná se o výrobce/značku, ale o standard